## Slide 1
Space DTN 不可分割 Bundle
資源受限最早到達路由
問題定義、參數與 Label Setting 演算法
現行版本：有限時間格點＋aggregate quota＋逐 byte buffer
碩士論文研究簡報
Notes: 本簡報整理目前已確認的問題定義、符號、限制式與演算法流程。
報告時先強調：目前模型採中央端逐包規劃，並使用 aggregate quota；它尚未等同於實際 transmission calendar。
Takeaway：先把模型界線說清楚，再討論演算法與後續擴充。
來源：docs/formal_problem_algorithm_definition_v01.md

## Slide 2
目前版本解決什麼？
先固定研究 claim，避免把尚未完成的能力算進成果
已納入
• 中央端依序處理單一 bundle query
• Bundle 不可分割，大小不可忽略
• 每跳含 transmission delay 與 propagation delay
• Contact aggregate quota 與節點 buffer
• 有限時間格點上的 earliest arrival
尚未納入
• Transmission calendar 的區間互斥
• 連續時間的完整搜尋
• 多個 bundles 的聯合最佳化
• 動態 contact 中斷與重規劃
• 分散式資源同步與控制成本
本頁重點：目前正確性主張只適用於左側模型。
Notes: 左側是現行演算法真正處理的條件；右側是後續研究方向。
Aggregate quota 只限制累積資料量，不能保證兩個已接受傳輸在時間上不重疊。
Takeaway：報告時要明講模型邊界，避免 external validity 與 correctness 被質疑。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 3、14、15 節。

## Slide 3
系統架構：中央規劃、節點執行
Contact plan
Bundle requests
中央規劃器
計算路徑與起送時間
維護 R_c 與 O_v(t)
相關節點
儲存 bundle
依下達排程轉送
Bundle A 接受後
更新剩餘資源
再處理 B
本頁重點：全域動態狀態由中央端保存，節點只執行相關的傳送安排。
Notes: 中央規劃器取得 contact plan、目前剩餘 quota 與 buffer 預約狀態。每個 bundle 分開搜尋；先接受的 bundle 先預約資源。
節點不需要保存全網完整狀態，只需執行與自己相關的局部轉送安排。
Takeaway：路由計算與實際 store-and-forward 執行是兩個階段。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 3.1、12.2 節。

## Slide 4
一句話問題定義
已知
Contact plan、剩餘 aggregate quota、
節點 buffer 預約與一個不可分割 bundle
尋找
一條符合 contact 時窗、傳輸時間、quota 與 buffer 的路徑，
使 bundle 最後一個 byte 抵達目的地的時間最早。
本頁重點：目標是最早完整到達，不是只找 hop 最少或 nominal delay 最小。
Notes: 完整到達代表最後一個 byte 抵達目的地。由於 bundle 不可分割，每個 contact 都必須能承載整包，且下一跳要等上一跳完整接收後才能開始。
Takeaway：問題的核心是時間相依且有多種資源限制的 earliest-arrival path。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 2、8 節。

## Slide 5
問題輸入分成五類
網路拓樸
V、C
Contact 參數
u_c、v_c、α_c、ω_c、r_c、δ_c
資源狀態
R_c、M_v、O_v(t)
Bundle query
o、d、g、S
搜尋範圍
Δ、T、G_Δ
每次 query 開始時，R_c 與 O_v(t) 固定；接受路徑後才更新供下一包使用。
本頁重點：固定輸入、目前資源狀態與搜尋控制參數必須分開定義。
Notes: 這五類資料的角色不同。Contact plan 是已知網路時程；R 與 O 是查詢開始前的資源快照；bundle 參數描述這次請求；Δ 與 T 限制搜尋空間。
Takeaway：R 與 O 不是 label 內的狀態，而是本次 query 共用的固定輸入。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 4、16 節。

## Slide 6
Contact 參數定義
c = (u_c, v_c, α_c, ω_c, r_c, δ_c)
符號 | 定義 | 單位／條件
u_c | 發送節點 | u_c ∈ V
v_c | 接收節點 | v_c ∈ V，u_c ≠ v_c
α_c | 發送窗口開始時間 | 秒
ω_c | 發送窗口結束時間 | α_c < ω_c
r_c | 固定傳輸速率 | MB/s，r_c > 0
δ_c | 固定 propagation delay | 秒，δ_c ≥ 0
ω_c 是 sender window 的結束時間：必須在 ω_c 前送完，抵達可晚於 ω_c。
本頁重點：發送窗口與抵達時間必須分開，避免錯把 propagation delay 塞進 window。
Notes: 本研究將 contact window 解釋為發送端可用的時間區間。因此檢查的是最後一個 byte 離開發送端的時間 f 不超過 ω_c；接收端完整到達 a 可以晚於 ω_c。
Takeaway：contact 的六個欄位共同決定可否起送與單跳到達時間。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 4.1、6、7.3 節。

## Slide 7
資源參數：Contact quota 與節點 buffer
符號 | 定義 | 單位／條件
R_c | 本次 query 開始前，contact c 的剩餘 aggregate quota | MB，0 ≤ R_c ≤ Q_c
M_v | 節點 v 的 buffer 容量上限 | MB，M_v ≥ 0
O_v(t) | 先前已接受 bundles 對節點 v 的既有預約占用 | MB，O_v(t) ≥ 0
R_c：累積可用量
≠
Transmission calendar：
已占用的時間區間
本頁重點：現行 R_c 不能判斷兩筆傳輸是否在同一時間重疊。
Notes: R_c 是累積資料量限制。O_v(t) 才是依時間變動的 buffer 預約函數。現行模型還沒有保存 contact 上已接受傳輸的時間區間集合。
Takeaway：quota 足夠只代表總量可容納，不代表物理鏈路排程可行。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 3.4、4.2、4.3、15 節。

## Slide 8
Bundle 與搜尋範圍參數
符號 | 定義 | 條件
o | bundle source | o ∈ V
d | bundle destination | d ∈ V
g | bundle generation / release time | 秒
S | bundle 完整資料量 | MB，S > 0
Δ | 可選發送時間的格點間隔 | 秒，Δ > 0
T | 最晚完整到達時間 | 有限規劃期限
G_Δ = { kΔ : k ∈ Z，0 ≤ kΔ ≤ T }
本頁重點：NO_ROUTE_ON_GRID 只表示指定 Δ 與 T 下無解，不等於連續時間一定無解。
Notes: 有限格點讓候選起送時間可列舉並保證演算法終止。代價是可能錯過位於兩個格點之間的連續時間可行解。
Takeaway：Δ 是 correctness claim 的一部分，不只是程式設定。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 4.4、4.5、5 節。

## Slide 9
決策輸出與最佳化目標
路徑 P
P = (c₁, c₂, …, c_K)
起送時間
s = (s₁, s₂, …, s_K)
目標
min A_d(P, s) ＝ 最後一個 byte 最早抵達目的地
本頁重點：演算法同時決定走哪些 contacts 與每一跳何時開始。
Notes: 輸出不只是一串節點或 contacts，還必須包含每一跳實際起送時間。當無格點可行解時回傳 NO_ROUTE_ON_GRID。
目前沒有 secondary cost、energy、hop count 或 fairness objective。
Takeaway：同一條 contact sequence 可能因起送時間不同而有不同可行性。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 5、8 節。

## Slide 10
單跳時間定義
完整傳輸時間 x = S / r_c
s
開始發送
h=s+δ
第一個 byte 抵達
f=s+S/r
最後一個 byte 離開
a'=f+δ
完整抵達
傳送完整 bundle：S / r_c
propagation delay：δ_c
a' = s + S/r_c + δ_c
本頁重點：傳輸時間與傳播延遲都會累積到完整到達時間。
Notes: s 是開始發送；f 是最後一個 byte 離開發送端；h 是第一個 byte 抵達接收端；a' 是最後一個 byte 抵達接收端。
若 δ 大於傳輸時間，h 可能晚於 f，公式仍然成立。
Takeaway：下一跳必須等到 a'，不能只等第一個 byte 或傳送完成時間 f。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 6 節。

## Slide 11
一條路徑必須同時通過六項限制
1 路徑銜接
u(c₁)=o；v(c_i)=u(c_{i+1})；v(c_K)=d
2 Store-and-forward
s₁ ≥ g；s_{i+1} ≥ a_i
3 Contact window
s_i ≥ α_i；s_i + S/r_i ≤ ω_i
4 規劃期限
a_K ≤ T
5 Aggregate quota
S × 使用 c 的次數 ≤ R_c
6 Buffer
O_v(t) + B_v(t) ≤ M_v
本頁重點：Label extension 只有在六項條件都成立時才建立新 label。
Notes: 這六類限制合起來才定義可行路徑。Quota 與 buffer 是不同資源；window 管發送端可用時間；store-and-forward 管下一跳的先後順序。
Takeaway：不能只檢查 contact 容量足夠就判定可走。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 7 節。

## Slide 12
逐 byte buffer 占用模型
無 retained sender copy；接收完整後才能轉送
發送端 u
S
a
s
f
等待期間保持 S，發送時以 r_c 線性釋放
接收端 v
S
h
a'
第一個 byte 抵達後以 r_c 線性增加
本頁重點：每一個時間點都要滿足 O_v(t)+新增占用 ≤ M_v。
Notes: 發送端從完整接收時間 a 到起送時間 s 需保存整包；發送期間逐 byte 釋放。接收端從 h 開始逐 byte 增加，至 a' 收滿整包。
目前事件約定是在同一事件時間先檢查生成後或交付前峰值，再釋放。
Takeaway：buffer 可行性不是單一常數檢查，而是整段時間的占用曲線檢查。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 7.6 節。

## Slide 13
Label 定義：L = (v, a, U)
欄位 | 定義 | 用途
v | bundle 目前完整所在節點 | 決定可延伸的 outgoing contacts
a | bundle 在 v 完整接收時間 | 決定下一跳最早起送與等待區間
U[c] | 本候選前綴在 contact c 的累積使用量 | 避免同一候選重複使用 c 時超過 quota
例：L = (B, 8, {c₄:4})
U 是以 contact 為索引的非負向量；實作可只保存非零分量。
本頁重點：U 不是一般集合，也不是其他 bundles 已占用的全域資源。
Notes: 例子表示：此候選路徑在時間 8 完整到達 B，目前前綴在 c4 使用 4 MB。未列出的 contacts 用量為 0。
每個 label 還保存 pred、incoming_contact 與 transmission_start 供路徑重建，但它們不參與 dominance。
Takeaway：label 只保存影響未來延伸可行性的核心狀態。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 9 節。

## Slide 14
為什麼 label 必須記錄 U？
同一候選路徑
先使用 c 一次
之後形成迴路
又回到 c
需檢查
U[c] + S ≤ R_c
若只保存 (v,a)
無法知道這個候選前綴已經花過多少 c 的 quota
本頁重點：U 的功能是追蹤候選前綴的累積 contact 用量，支援 quota 檢查與 dominance。
Notes: 若路徑被限制為 simple path，U 可能簡化；但現行定義沒有先假設所有候選都不會重複 contact。U 也用於比較兩個 labels 在每一個 contact 上誰使用得較少。
Takeaway：U 是目前 aggregate quota 模型下的資源狀態，不是為了顯示路徑本身。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 9、10、11 節。

## Slide 15
Label Extension：如何產生下一個 label
L=(u,a,U)
選 outgoing c
列舉格點 s
計算 f、h、a'
檢查 quota
與兩端 buffer
S_c(L) = G_Δ ∩ [ max(a,α_c), min(ω_c−S/r_c, T−S/r_c−δ_c) ]
全部通過
L'=(v, a', U+S e_c)
本頁重點：列舉發生在每個 outgoing contact 的可用起送時間格點。
Notes: 對每個從 u 出發的 contact，演算法建立有限候選起送集合 S_c(L)，並按時間由小到大嘗試。每個候選都重新計算完整單跳時間，再檢查 quota 與 buffer 曲線。
Takeaway：不是列舉所有完整路徑；演算法逐步列舉單跳可用的起送時間。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 10、12.1 節。

## Slide 16
Dominance：何時可刪除一個 label
L₁=(v,a₁,U₁)
L₂=(v,a₂,U₂)
L₁ 支配 L₂，必須三項同時成立
① 不晚到
a₁ ≤ a₂
② 等得住
O_v(t)+S ≤ M_v，∀t∈[a₁,a₂]
③ quota 不差
U₁[c] ≤ U₂[c]，∀c∈C
成立後：L₁ 可等待到 a₂，再複製 L₂ 的任一可行後續安排。
本頁重點：這是安全的充分條件，但尚未證明是最強的 pruning 規則。
Notes: 只能比較同一次 query、同一個 R/O 狀態且到達同一節點的 labels。只看 a 會忽略等待期間 buffer 是否足夠；只看 a 與 U 也不夠，因此加入可等待條件。
Takeaway：dominance 的目的不是宣稱兩條路徑相同，而是證明較差 label 的所有未來延伸都能被另一個模擬。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 11 節。

## Slide 17
Queue Q 與演算法終止規則
Q：依完整到達時間 a 排序
L₃
(B,3,U₃)
L₇
(C,5,U₇)
L₄
(D,8,U₄)
L₉
(B,11,U₉)
每次取出最小 a 的 active label → 延伸 → dominance → 新 labels 放回 Q
只有當有效目的地 label 從 Q 取出時才終止
本頁重點：第一次產生目的地 label 時不能立刻停止。
Notes: Q 中可保留多個同節點 labels，只要彼此未被 dominance 刪除。被標為 inactive 的 stale label 從 Q 取出時直接跳過。
目的地 label 被產生時，Q 中可能仍有更早的 label 可延伸出更佳解，因此要等它成為最小 active label 再終止。
Takeaway：這是 Label Setting 得到最早完整到達解的關鍵終止條件。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 12.1、13 節。

## Slide 18
單一 Bundle 的完整搜尋流程
1 初始化
檢查 source buffer
建立 L₀=(o,g,0)
2 取 label
從 Q 取最小 a
跳過 inactive
3 列舉延伸
outgoing contact
與起送格點 s
4 可行性檢查
window、quota、
兩端 buffer
5 Dominance
丟棄新 label 或
停用被支配 labels
6 終止
取出目的地 label
或 Q 為空
Q 非空且尚未取出目的地 label 時重複
本頁重點：此流程在有限格點與有限期限下產生有限候選並終止。
Notes: 流程細節：初始化先檢查 O_o(g)+S≤M_o。每次延伸建立 N 後，先判斷是否被 active same-node label 支配；若沒有，再停用被 N 支配的 labels，最後把 N 放入 Q。
Q 清空代表在目前格點模型中無路徑。
Takeaway：演算法的正確性依賴 extension、dominance 與終止規則三者一致。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 12.1、13、14 節。

## Slide 19
多個 Bundles：依序搜尋與預約
Bundle A
以目前 R、O 搜尋
驗證完整路徑
更新 R、O
Bundle B
用 A 更新後的 R、O 搜尋
接受後：R_c ← R_c − U*[c]；O_v(t) ← O_v(t)+B*_v(t)
本頁重點：先路由的 bundle 先取得資源；結果會受到 bundle 順序影響。
Notes: 每個 bundle query 開始前先固定 R 與 O。搜尋成功後必須獨立驗證完整路徑，再更新資源；若驗證失敗，保留案例並停止後續比較。
目前方法不是多 commodity flow 的聯合最佳化，也沒有公平性保證。
Takeaway：這是一個中央式 sequential reservation heuristic。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 12.2 節。

## Slide 20
目前最重要的模型界線與下一步
反例：同一個 1 MB/s contact，窗口 [0,2)，兩個 2 MB bundles
0
2 秒
A：需要整段 [0,2)
B：若也排 [0,2)，實際需求變成 2 MB/s
Aggregate quota 可能通過
物理排程不可行
下一步候選：把每個 contact 的已占用區間 Ω_c 納入 label extension 與接受後更新。
本頁重點：現行成果可作為 baseline；要主張實際 link 排程可行，必須再加入 transmission calendar。
Notes: 這個反例顯示：只扣 aggregate quota，可能讓兩個 bundle 同時使用相同 contact，超過物理速率。
因此現行演算法只能主張 aggregate-quota 模型內的格點最早到達；不能宣稱已產生完整可執行的鏈路排程。
未經確認不要直接改演算法；下一步先討論 Ω_c 的精確定義、是否屬於全域狀態，以及 dominance 是否要擴充。
Takeaway：目前最合理的研究路線是保留現行版本作 baseline，再加入 transmission calendar 比較差異。
來源：formal_problem_algorithm_definition_v01.md 第 14、15 節；output/research_audit_v01/counterexample_sequential_overlap.json。