## Slide 1
考慮緩衝區占用的整包路由
1
目前範圍：離散時間、剩餘可分配資料量與逐 byte 緩衝區占用。
Label Setting 演算法與正確性驗證
• 整包傳輸與傳輸時間
• 前一包預約後續節點的緩衝區
• 兩包逐步範例與驗證結果
Notes: 投影片重點：
• 依序處理不可分割的 bundle
• 以 Label Setting 搜尋最早完整到達路徑
• 研究進度與演算法正確性驗證
講者備註：
本簡報說明目前版本，不主張已完成連續時間或實際傳輸排程的完整解法。
一句話重點：目前範圍：離散時間、剩餘可分配資料量與逐 byte 緩衝區占用。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 2
研究問題
2
目標：找出滿足容量與緩衝區限制的最早完整到達路徑。
• bundle 不可分割，單次傳輸須完成整包
• 通訊機會有開始、結束與剩餘容量
• 前一包選定路徑後，會占用沿途緩衝區
Notes: 投影片重點：
• bundle 不可分割，單次傳輸須完成整包
• 通訊機會有開始、結束與剩餘容量
• 前一包選定路徑後，會占用沿途緩衝區
講者備註：
bundle 在此指完整資料單位；本版本每次搜尋一包，依固定順序處理多包。最早到達指最後一個 byte 抵達目的地。
一句話重點：目標：找出滿足容量與緩衝區限制的最早完整到達路徑。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 3
目前採用的研究設定
3
緩衝區限制需要檢查整段接收、等待與發送期間。
• 單包不可分割；完整接收後才能轉送
• 逐 byte 接收，逐 byte 釋放已送出的資料
• 先前接受的路徑形成既有占用 Oᵥ(t)
• 傳輸起始時間限定在間隔 Δ 的時間格點
Notes: 投影片重點：
• 單包不可分割；完整接收後才能轉送
• 逐 byte 接收，逐 byte 釋放已送出的資料
• 先前接受的路徑形成既有占用 Oᵥ(t)
• 傳輸起始時間限定在間隔 Δ 的時間格點
講者備註：
每個節點具有固定上限 Mᵥ。S 為本包大小，速率固定且為正；不保留已送出資料副本，不考慮無線電競爭。接觸邊界、S/r、傳播延遲等與格點對齊；規劃範圍為有限 T。
一句話重點：緩衝區限制需要檢查整段接收、等待與發送期間。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 4
依序處理與單包搜尋
4
候選路徑不先占用資源；只有接受的完整路徑會預約資源。
• 讀取本次剩餘資料量 R 與既有占用 O(t)
• 本次搜尋中，所有候選路徑共用相同資源資料
• 選定完整路徑後，才更新 R 與 O(t)
• 下一包使用更新後的資料重新搜尋
Notes: 投影片重點：
• 讀取本次剩餘資料量 R 與既有占用 O(t)
• 本次搜尋中，所有候選路徑共用相同資源資料
• 選定完整路徑後，才更新 R 與 O(t)
• 下一包使用更新後的資料重新搜尋
講者備註：
本版本不會為了後續 bundle 回頭修改已接受的路徑，因此不主張多包整體最優。搜尋期間 R 與 O 固定不表示未來時間的占用不變，而是既有預約函數不被候選路徑改寫。
一句話重點：候選路徑不先占用資源；只有接受的完整路徑會預約資源。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 5
標籤記錄哪些資訊？
5
標籤 L = (v, a, U)；不能只用節點與到達時間判斷。
L = (v, a, U)
• v：目前所在節點
• a：本包完整抵達 v 的時間
• U[c]：此候選路徑已使用 contact c 的資料量
Notes: 投影片重點：
• v：目前所在節點
• a：本包完整抵達 v 的時間
• U[c]：此候選路徑已使用 contact c 的資料量
講者備註：
另保留前一個標籤、所用 contact 與發送起始時間供路徑回溯。U 用於檢查候選路徑重複經過同一 contact 時的容量；目前模型允許循環，並未強制簡單路徑。
一句話重點：標籤 L = (v, a, U)；不能只用節點與到達時間判斷。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 6
標籤延伸：時間與容量
6
每個可用 contact，都要檢查各個符合條件的格點起始時間 s。
• s ≥ max(a, contact 開始時間)
• f = s + S/r ≤ contact 結束時間
• a′ = f + δ ≤ T
• U[c] + S ≤ R[c]
S：資料量 r：速率 δ：傳播延遲 T：規劃截止時間
Notes: 投影片重點：
• s ≥ max(a, contact 開始時間)
• f = s + S/r ≤ contact 結束時間
• a′ = f + δ ≤ T
• U[c] + S ≤ R[c]
講者備註：
s 為發送開始，f 為發送完成，δ 為傳播延遲，接收開始 h=s+δ，完整到達 a′=f+δ。S 與 R 用相同資料單位；r 為每秒資料量。只滿足剩餘容量，仍不代表能在 contact 結束前完成整包傳輸。
一句話重點：每個可用 contact，都要檢查各個符合條件的格點起始時間 s。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 7
標籤延伸：緩衝區檢查
7
檢查的是隨時間變化的占用量，不是只比較 S 與 buffer 上限。
• 發送端等待：bᵤ(t) = S，a ≤ t ≤ s
• 發送端傳送：bᵤ(t) = S − r(t−s)，s ≤ t ≤ f
• 接收端接收：bᵥ(t) = r(t−h)，h ≤ t ≤ a′
• 兩端皆須滿足 O(t) + b(t) ≤ M
h = s + δ：接收開始時間；M：節點 buffer 容量上限
Notes: 投影片重點：
• 發送端等待：bᵤ(t) = S，a ≤ t ≤ s
• 發送端傳送：bᵤ(t) = S − r(t−s)，s ≤ t ≤ f
• 接收端接收：bᵥ(t) = r(t−h)，h ≤ t ≤ a′
• 兩端皆須滿足 O(t) + b(t) ≤ M
講者備註：
h=s+δ。O 是先前接受之 bundle 的占用，b 是本候選 bundle 的占用。分段線性模型須檢查區段端點、斜率改變處與事件左右極限。目的地收到最後一個 byte 時，仍先檢查到達峰值，再交付並釋放。來源生成時亦須檢查 O_source(g)+S≤M_source。
一句話重點：檢查的是隨時間變化的占用量，不是只比較 S 與 buffer 上限。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 8
支配規則：何時可以刪除？
8
三項都成立，才可用 L₁ 取代 L₂ 繼續搜尋。
• 兩個標籤位於同一節點：a₁ ≤ a₂
• 等待期間：Oᵥ(t) + S ≤ Mᵥ，∀t ∈ [a₁,a₂]
• 所有 contact：U₁[c] ≤ U₂[c]
僅「較早到達」不足以構成支配。
Notes: 投影片重點：
• 兩個標籤位於同一節點：a₁ ≤ a₂
• 等待期間：Oᵥ(t) + S ≤ Mᵥ，∀t ∈ [a₁,a₂]
• 所有 contact：U₁[c] ≤ U₂[c]
講者備註：
此為充分條件，可能保留部分其實可刪除的標籤。理由：L₁ 可先等到 a₂，再照搬 L₂ 的後續發送時刻；等待可行且已用容量不更多，所以後續不會變差。「刪除後不影響最佳解」限本版本模型，並非任何更複雜設定都成立。
一句話重點：三項都成立，才可用 L₁ 取代 L₂ 繼續搜尋。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 9
Label Setting 搜尋流程
9
固定的是標籤的處理順序，不是每個節點只處理一次。
• 取出完整到達時間最早的有效標籤
• 延伸各 contact，列舉格點發送時刻
• 通過時間、容量與緩衝區檢查後，檢查支配
• 目的地標籤取出即結束；佇列空則無格點可行解
Notes: 投影片重點：
• 取出完整到達時間最早的有效標籤
• 延伸各 contact，列舉格點發送時刻
• 通過時間、容量與緩衝區檢查後，檢查支配
• 目的地標籤取出即結束；佇列空則無格點可行解
講者備註：
新標籤為 (v,a′,U+S e_c)。使用到達時間排序的優先佇列；已被支配失效的標籤取出後跳過。同時間以穩定識別碼排序。列舉發生在每次延伸時：逐一試 contact 和格點起始時間。正的整包傳输时间与有限格點使搜尋有限。
一句話重點：固定的是標籤的處理順序，不是每個節點只處理一次。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 10
符號表：輸入與資源
10
R、U、O 分別描述不同資源狀態，不能混用。
符號 | 定義 | 單位
S ／ r_c | 整包大小 ／ contact 傳輸速率 | MB ／ MB/s
α_c ／ ω_c | 發送窗口開始 ／ 結束時間 | 秒
δ_c | 傳播延遲 | 秒
R_c ／ M_v | 剩餘可分配資料量 ／ buffer 上限 | MB
O_v(t) | 先前已接受 bundles 的既有占用 | MB
Δ ／ T | 格點間隔 ／ 規劃截止時間 | 秒
Notes: 投影片重點：
• S 是整包大小，r 是傳輸速率
• R 是 contact 剩餘資料量，M 是節點容量
• O(t) 是前面已接受路徑的占用
講者備註：
使用本次符號表的 α、ω 取代開始、結束的長文字。表內時間單位為秒，資料量單位為 MB。
一句話重點：R、U、O 分別描述不同資源狀態，不能混用。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 11
符號表：標籤與單跳時間
11
發送完成 f 與完整到達 a′ 相差傳播延遲 δ。
符號 | 定義
L = (v, a, U) | 目前節點、完整到達時間、各 contact 已用量
U[c] | 本候選路徑對 contact c 的累積資料量
s ／ f | 發送開始 ／ 發送完成
h ／ a′ | 接收開始 ／ 接收完成
Q | 依完整到達時間 a 排序的優先佇列
pred | 前一個標籤的識別碼，用來回溯路徑
Notes: 投影片重點：
• a 是現在節點的完整到達時間
• s、f 描述發送，h、a′ 描述接收
• U 只記錄本候選路徑的使用量
講者備註：
o、d、g 分別為來源、目的地、生成時間。每個標籤保存 pred、contact、s，供回溯。Q 依 a 遞增排序。
一句話重點：發送完成 f 與完整到達 a′ 相差傳播延遲 δ。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 12
虛擬碼 1：初始化與取出標籤
12
目的地標籤從 Q 取出時才結束。
01 輸入 b=(o,d,g,S)、C、R、M、O、Δ、T
02 若 O_o(g)+S > M_o，回報格點上無解
03 建立 L₀=(o,g,0)，加入 Q 與標籤紀錄
04 while Q 非空：
05 L ← 取出 a 最小的標籤
06 若 L 已失效，跳過
07 若 L.v=d，回溯並回傳路徑
08 否則開始延伸 L 的各個 outgoing contact
Notes: 投影片重點：
• 01 輸入 b=(o,d,g,S)、C、R、M、O、Δ、T
• 02 若 O_o(g)+S > M_o，回報格點上無解
• 03 建立 L₀=(o,g,0)，加入 Q 與標籤紀錄
• 04 while Q 非空：
講者備註：
同 a 依建立序號排序。來源等於目的地時，也要先做來源容量檢查。每個標籤處理一次，但同一節點可以保留多個標籤。
一句話重點：目的地標籤從 Q 取出時才結束。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 13
虛擬碼 2：列舉與延伸
13
「列舉」發生在第 09 行選 contact，以及第 12 行選時刻。
09 對 L 的每個 outgoing contact c：
10 若 U[c]+S > R[c]，跳過 c
11 first=max(a,α_c)，last=ω_c−S/r_c
12 對 s=first, first+Δ, …, last：
13 計算 f=s+S/r_c、h=s+δ_c、a′=f+δ_c
14 若 a′>T，跳過此 s
15 檢查發送端與接收端的整段 buffer 占用
16 全部通過才建立 N=(v_c,a′,U+S·e_c)
Notes: 投影片重點：
• 09 對 L 的每個 outgoing contact c：
• 10 若 U[c]+S > R[c]，跳過 c
• 11 first=max(a,α_c)，last=ω_c−S/r_c
• 12 對 s=first, first+Δ, …, last：
講者備註：
輸入與格點對齊，所以 first 已在格點上。first>last 時無候選時刻。單跳發送必須連續完成整包；時間檢查及容量檢查皆通過仍可能因 buffer 拒絕。
一句話重點：「列舉」發生在第 09 行選 contact，以及第 12 行選時刻。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 14
虛擬碼 3：支配與入列
14
先判斷舊標籤是否支配 N，再處理 N 能取代的標籤。
17 保存 N 的 pred、contact 與 s
18 找出同節點的既有有效標籤 K
19 若任一 K 支配 N，捨棄 N
20 否則：
21 將被 N 支配的 K 標記失效
22 保留前驅紀錄，將 N 加入 Q
23 回到迴圈，取出下一個最早標籤
24 若 Q 耗盡，回報格點上無解
Notes: 投影片重點：
• 17 保存 N 的 pred、contact 與 s
• 18 找出同節點的既有有效標籤 K
• 19 若任一 K 支配 N，捨棄 N
• 20 否則：
講者備註：
既有有效標籤含已展開但未失效者，不只是在 Q 中的標籤。相同 a、U 時保留舊代表，避免互刪。失效標籤可留在 Q，取出時跳過；歷史前驅不能一起刪除。
一句話重點：先判斷舊標籤是否支配 N，再處理 N 能取代的標籤。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 15
虛擬碼 4：接受路徑後更新
15
搜尋中的候選方案不扣資源，接受完整路徑後才更新。
25 依 pred 回溯完整 contact 與發送時刻
26 獨立檢查整條路徑的時間、容量與 buffer
27 若檢查失敗，保存案例並停止
28 計算整條路徑的 U* 與節點占用曲線 B*
29 R_c ← R_c − U*[c]
30 O_v(t) ← O_v(t) + B*_v(t)
31 記錄已選定的發送區間
32 下一包使用更新後的 R 與 O 重新搜尋
Notes: 投影片重點：
• 25 依 pred 回溯完整 contact 與發送時刻
• 26 獨立檢查整條路徑的時間、容量與 buffer
• 27 若檢查失敗，保存案例並停止
• 28 計算整條路徑的 U* 與節點占用曲線 B*
講者備註：
記錄發送區間不代表已經實作鏈路時段衝突檢查。本版仍是 aggregate quota。若無解，R 與 O 不變。不能由單包最早到達推論多包聯合最佳。
一句話重點：搜尋中的候選方案不扣資源，接受完整路徑後才更新。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 16
範例設定：固定拓樸與處理順序
16
Δ=1 秒，T=12 秒；所有速率均為 4 MB/s。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
箭頭：可用的通訊方向
• 每包 4 MB，各節點上限 4 MB
• 第一包 X→D，g=0 秒
• 第二包 A→D，g=1 秒
Notes: 投影片重點：
• 每包 4 MB，各節點上限 4 MB
• 第一包 X→D，g=0 秒
• 第二包 A→D，g=1 秒
講者備註：
所有圖沿用 X、A、B、C、D 的同一拓樸；每跳發送需要 1 秒。綠色表示當頁強調的路徑。每包標籤編號重新從 L0 開始。
一句話重點：Δ=1 秒，T=12 秒；所有速率均為 4 MB/s。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 17
範例輸入：八個通訊機會
17
c2 與 c5 的 δ=1 秒，因此發送完成不等於到達。
ID | 方向 | α～ω（秒） | δ（秒） | R（MB）
c1 | X→B | 2～3 | 0 | 4
c2 | B→D | 6～7 | 1 | 4
c3 | A→B | 1～2 | 0 | 4
c4 | A→B | 7～9 | 0 | 8
c5 | B→D | 10～11 | 1 | 4
c6 | A→C | 1～2 | 1 | 4
c7 | C→D | 4～5 | 0 | 2
c8 | C→D | 2～3 | 0 | 4
Notes: 投影片重點：
• c4 可嘗試兩個發送起始時刻
• c7 用於容量不足分支
• c8 用於時間不足分支
講者備註：
數據逐項對照 walkthrough_input.json；本表是第一包搜尋前的 R。每個 contact 的時間區間是發送窗口。
一句話重點：c2 與 c5 的 δ=1 秒，因此發送完成不等於到達。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 18
第一包 1：初始化並取出 L₀
18
X 的 outgoing contact 只有 c1，下一步嘗試 c1。
• 來源檢查：O_X(0)+4=4≤M_X
• L₀=(X,0,{})，所有 contact 已用量為 0
• Q=[L₀]；取出 L₀ 後 Q=[]
Notes: 投影片重點：
• 來源檢查：O_X(0)+4=4≤M_X
• L₀=(X,0,{})，所有 contact 已用量為 0
• Q=[L₀]；取出 L₀ 後 Q=[]
講者備註：
對應第一包 trace step 0。花括號只列非零分量；空集合表示零向量。Q 的左端表示下一個會取出的標籤。R 與 O 尚未更新。
一句話重點：X 的 outgoing contact 只有 c1，下一步嘗試 c1。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 19
第一包 2：c1 建立 B 的標籤
19
沒有同節點標籤可支配 L₁，因此加入 Q。
目前 L₀=(X,0,{})；c1 只能選 s=2
嘗試前 Q = []
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | U[c1]+S=0+4≤4 | 通過
時間 | s=2，f=3≤3，h=2，a′=3≤12 | 通過
Buffer | X 峰值 4 MB；B 峰值 4 MB | 通過
建立 L₁=(B,3,{c1:4})，pred=L₀
嘗試後 Q = [L₁(B,3)]
Notes: 投影片重點：
• 目前 L₀=(X,0,{})；c1 只能選 s=2
• U[c1]+S=0+4≤4
• s=2，f=3≤3，h=2，a′=3≤12
• X 峰值 4 MB；B 峰值 4 MB
• 建立 L₁=(B,3,{c1:4})，pred=L₀
講者備註：
對應 step 1。X 在 0～2 秒等待，2～3 秒釋放；B 在 2～3 秒接收。查完 c1 後，取出 L1，剩餘 Q=[]，再嘗試 c2 與 c5。
一句話重點：沒有同節點標籤可支配 L₁，因此加入 Q。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 20
第一包 3：取出 L₁，嘗試 c2
20
現在只是在展開 L₁，仍須繼續檢查 c5。
取出 L₁=(B,3,{c1:4})；c2 選 s=6
嘗試前 Q = []
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | U[c2]+S=0+4≤4 | 通過
時間 | f=7≤7，h=7，a′=8≤12 | 通過
Buffer | B 等待／發送峰值 4；D 接收峰值 4 | 通過
建立 L₂=(D,8,{c1:4,c2:4})
嘗試後 Q = [L₂(D,8)]
Notes: 投影片重點：
• 取出 L₁=(B,3,{c1:4})；c2 選 s=6
• U[c2]+S=0+4≤4
• f=7≤7，h=7，a′=8≤12
• B 等待／發送峰值 4；D 接收峰值 4
• 建立 L₂=(D,8,{c1:4,c2:4})
講者備註：
對應 step 2、3。s=6≥max(3,6)。產生目的地標籤不立即中斷延伸；有效目的地標籤取出才終止。
一句話重點：現在只是在展開 L₁，仍須繼續檢查 c5。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 21
第一包 4：同一個 L₁ 再嘗試 c5
21
兩個標籤都先保留，接著從 Q 取出 L₂。
目前仍在展開 L₁；c5 選 s=10
嘗試前 Q = [L₂(D,8)]
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | U[c5]+S=0+4≤4 | 通過
時間 | f=11≤11，h=11，a′=12≤12 | 通過
Buffer | B 等待／發送峰值 4；D 接收峰值 4 | 通過
建立 L₃=(D,12,{c1:4,c5:4})
嘗試後 Q = [L₂(D,8), L₃(D,12)]
Notes: 投影片重點：
• 目前仍在展開 L₁；c5 選 s=10
• U[c5]+S=0+4≤4
• f=11≤11，h=11，a′=12≤12
• B 等待／發送峰值 4；D 接收峰值 4
• 建立 L₃=(D,12,{c1:4,c5:4})
講者備註：
對應 step 4。兩條候選路徑互斥，不把第一條候選的占用加到第二條；此刻 R、O 未更新。
一句話重點：兩個標籤都先保留，接著從 Q 取出 L₂。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 22
第一包 5：為何沒有刪除 L₃？
22
時間較早仍不足以構成支配，L₃ 依規則保留。
• 同節點 D，且 L₂ 的 8 秒早於 L₃ 的 12 秒
• D 在 8～12 秒可容納 4 MB，等待條件通過
• 但 U₂[c2]=4 > U₃[c2]=0，容量向量條件失敗
Q=[L₂(D,8), L₃(D,12)] → 取出 L₂ → 結束本次搜尋
Notes: 投影片重點：
• 同節點 D，且 L₂ 的 8 秒早於 L₃ 的 12 秒
• D 在 8～12 秒可容納 4 MB，等待條件通過
• 但 U₂[c2]=4 > U₃[c2]=0，容量向量條件失敗
講者備註：
L2 用 c1、c2；L3 用 c1、c5。三項支配條件必須全部成立。保留較晚目的地標籤不影響搜尋在最早有效目的地被取出時停止。
一句話重點：時間較早仍不足以構成支配，L₃ 依規則保留。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 23
第一包 6：回溯並更新資源
23
只有選定的 c1、c2 扣除容量，未選中的 c5 保持 4 MB。
• pred：L₂ ← L₁ ← L₀，反轉得到 c1、c2
• 發送：c1 為 2～3 秒；c2 為 6～7 秒
• 完整到達 8 秒；確認後 R[c1]=R[c2]=0
R（c1～c8）=(0, 0, 4, 8, 4, 4, 2, 4) MB
Notes: 投影片重點：
• pred：L₂ ← L₁ ← L₀，反轉得到 c1、c2
• 發送：c1 為 2～3 秒；c2 為 6～7 秒
• 完整到達 8 秒；確認後 R[c1]=R[c2]=0
講者備註：
對應 step 5 與 quota_after。原始 R 向量按 c1～c8 為 (4,4,4,8,4,4,2,4)，更新後為 (0,0,4,8,4,4,2,4)。完整路徑需驗證後才提交占用。
一句話重點：只有選定的 c1、c2 扣除容量，未選中的 c5 保持 4 MB。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 24
第一包 7：第二包會讀到的占用
24
O_B(t) 是 buffer 占用量，不是速率或鏈路。
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
占用量（MB）
時間（秒）
容量上限 4 MB
B 的既有占用 O_B(t)
Notes: 投影片重點：
• X：0～2 秒持有，2～3 秒釋放
• B：2～3 秒接收，3～6 秒等待，6～7 秒釋放
• D：7～8 秒接收，交付前檢查峰值後釋放
講者備註：
B 曲線為 2～3 秒 4(t−2)、3～6 秒 4、6～7 秒 4(7−t)，其他時刻 0。A、C 仍為零占用。更新發生在規劃階段，但實際占用只落在記錄的時間區間。
一句話重點：O_B(t) 是 buffer 占用量，不是速率或鏈路。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 25
第二包 1：重新初始化搜尋
25
第二包標籤重新編號，第一包的資源預約仍保留。
• 讀取第一包更新後的 R、O
• O_A(1)+4=4≤4，建立 L₀=(A,1,{})
• 取出 L₀ 後 Q=[]；依序嘗試 c3、c4、c6
Notes: 投影片重點：
• 讀取第一包更新後的 R、O
• O_A(1)+4=4≤4，建立 L₀=(A,1,{})
• 取出 L₀ 後 Q=[]；依序嘗試 c3、c4、c6
講者備註：
對應第二包 step 0。不同候選不互相扣資源，U 也重新為零。後續 Q 顯示 ID、節點與到達時間。
一句話重點：第二包標籤重新編號，第一包的資源預約仍保留。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 26
第二包 2：經 c3 於第 2 秒到 B
26
此刻只保證接收可行，尚未檢查在 B 後續等待。
目前 L₀=(A,1,{})；c3 選 s=1
嘗試前 Q = []
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | 0+4≤R[c3]=4 | 通過
時間 | f=2≤2，h=1，a′=2≤12 | 通過
Buffer | A 峰值 4；B 在 1～2 秒接收峰值 4 | 通過
建立 L₁=(B,2,{c3:4})
嘗試後 Q = [L₁(B,2)]
Notes: 投影片重點：
• 目前 L₀=(A,1,{})；c3 選 s=1
• 0+4≤R[c3]=4
• f=2≤2，h=1，a′=2≤12
• A 峰值 4；B 在 1～2 秒接收峰值 4
• 建立 L₁=(B,2,{c3:4})
講者備註：
對應 step 1。第一包在 B 第 2 秒開始接收，其占用於 t=2 為 0；因此第二包第 2 秒接收完成仍可行。下一跳延伸才檢查等待期間。
一句話重點：此刻只保證接收可行，尚未檢查在 B 後續等待。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 27
第二包 3：c4 的第一個時刻 s=7
27
不能用 L₁ 的較早到達時間直接刪除 L₂。
仍展開 L₀；c4 可列舉 s∈{7,8}
嘗試前 Q = [L₁(B,2)]
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | 0+4≤R[c4]=8 | 通過
時間 | s=7，f=8≤9，h=7，a′=8 | 通過
Buffer | A 峰值 4；B 在 7～8 秒接收峰值 4 | 通過
建立 L₂=(B,8,{c4:4})
嘗試後 Q = [L₁(B,2), L₂(B,8)]
Notes: 投影片重點：
• 仍展開 L₀；c4 可列舉 s∈{7,8}
• 0+4≤R[c4]=8
• s=7，f=8≤9，h=7，a′=8
• A 峰值 4；B 在 7～8 秒接收峰值 4
• 建立 L₂=(B,8,{c4:4})
講者備註：
對應 step 2。c4 起始下界 max(1,7)=7，上界 9−4/4=8，所以有兩個起始時刻。L1無法等待到8且用量向量不同；下一頁明列比較。
一句話重點：不能用 L₁ 的較早到達時間直接刪除 L₂。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 28
第二包 4：L₁ 無法取代 L₂
28
這個比較同時有等待與用量兩個失敗原因。
條件 | 代入 | 結果
a₁≤a₂ | 2≤8 | 通過
整段可等待 | t=2.5：2+4=6>4 | 失敗
各 contact 已用量不更多 | c3：4>0 | 失敗
Q 維持 [L₁(B,2), L₂(B,8)]
Notes: 投影片重點：
• 到達時間：2≤8，通過
• 等待：t=2.5 時 O_B(t)+4=2+4=6>4
• 用量：U₁[c3]=4>U₂[c3]=0，也不通過
講者備註：
L1=(B,2,{c3:4})、L2=(B,8,{c4:4})。不要把這個例子當成只隔離 buffer 單一因素的支配反例。三條件中任一不符就不能刪除。反向支配也失敗，因為8不早於2。
一句話重點：這個比較同時有等待與用量兩個失敗原因。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 29
第二包 5：c4 的第二個時刻 s=8
29
L₃ 的延伸可行，但會在入列前被 L₂ 支配。
仍展開 L₀；c4 改試 s=8
嘗試前 Q = [L₁(B,2), L₂(B,8)]
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | 0+4≤8；上一個候選不扣除 R | 通過
時間 | f=9≤9，h=8，a′=9≤12 | 通過
Buffer | A 峰值 4；B 在 8～9 秒接收峰值 4 | 通過
候選 L₃=(B,9,{c4:4})，接著做支配判斷
嘗試後 Q = [L₁(B,2), L₂(B,8)]
Notes: 投影片重點：
• 仍展開 L₀；c4 改試 s=8
• 0+4≤8；上一個候選不扣除 R
• f=9≤9，h=8，a′=9≤12
• A 峰值 4；B 在 8～9 秒接收峰值 4
• 候選 L₃=(B,9,{c4:4})，接著做支配判斷
講者備註：
對應 step 3。Q 前後不變不是時間或 buffer 檢查失敗，而是支配檢查成功。下一頁詳列三個條件。
一句話重點：L₃ 的延伸可行，但會在入列前被 L₂ 支配。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 30
第二包 6：逐項刪除 L₃ 的理由
30
保留 L₂，L₃ 不加入 Q；這不會扣除任何全域資源。
條件 | 代入 | 結果
到達不晚 | 8≤9 | 通過
可以等待 | O_B(t)+4=4≤4，8≤t≤9 | 通過
已用量不更多 | c4 都為 4，其餘都為 0 | 通過
Q=[L₁(B,2), L₂(B,8)]；L₃ 標記為失效
Notes: 投影片重點：
• 同節點 B，8≤9
• 8～9 秒既有占用為 0，可持有整包等待
• 兩者使用同一個 c4，U₂=U₃
講者備註：
標籤ID下標與支配公式的一般L1/L2不同，此頁比較的是 trace L2、L3。兩者的c4用量均4，其他分量均0。L2可以等到9，再複製L3的任何可行後續安排。
一句話重點：保留 L₂，L₃ 不加入 Q；這不會扣除任何全域資源。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 31
第二包 7：再由 c6 到 C
31
標籤編號是建立順序，Q 則按到達時間排序。
仍展開 L₀；c6 選 s=1
嘗試前 Q = [L₁(B,2), L₂(B,8)]
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | 0+4≤R[c6]=4 | 通過
時間 | f=2≤2，δ=1，h=2，a′=3 | 通過
Buffer | A 峰值 4；C 在 2～3 秒接收峰值 4 | 通過
建立 L₄=(C,3,{c6:4})，依到達時間重新排序
嘗試後 Q = [L₁(B,2), L₄(C,3), L₂(B,8)]
Notes: 投影片重點：
• 仍展開 L₀；c6 選 s=1
• 0+4≤R[c6]=4
• f=2≤2，δ=1，h=2，a′=3
• A 峰值 4；C 在 2～3 秒接收峰值 4
• 建立 L₄=(C,3,{c6:4})，依到達時間重新排序
講者備註：
對應 step 4。L3雖未入列仍已占用建立序號，所以新標籤是L4。L0展開到此結束。下一次取出L1而不是最後建立的L4。
一句話重點：標籤編號是建立順序，Q 則按到達時間排序。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 32
第二包 8：取出早到 B 的 L₁
32
「未執行」不能寫成「通過」。
Q 取出 L₁(B,2)；先嘗試 c2
嘗試前 Q = [L₄(C,3), L₂(B,8)]
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | U[c2]+S=0+4>R[c2]=0 | 失敗
時間 | 容量已不足，不再執行時間檢查 | 未執行
Buffer | 容量已不足，不再執行 buffer 檢查 | 未執行
不建立新標籤；繼續用 L₁ 嘗試 c5
嘗試後 Q = [L₄(C,3), L₂(B,8)]
Notes: 投影片重點：
• Q 取出 L₁(B,2)；先嘗試 c2
• U[c2]+S=0+4>R[c2]=0
• 容量已不足，不再執行時間檢查
• 容量已不足，不再執行 buffer 檢查
• 不建立新標籤；繼續用 L₁ 嘗試 c5
講者備註：
對應 step 5、6。c2已由第一包用完。這裡依實作的短路順序先檢容量；不把未做的其他檢查描述為通過。
一句話重點：「未執行」不能寫成「通過」。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 33
第二包 9：L₁ 等到 c5 會超量
33
接收時可行的 L₁，可能因後續等待而無法繼續。
目前 L₁=(B,2,{c3:4})；c5 選 s=10
嘗試前 Q = [L₄(C,3), L₂(B,8)]
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | 0+4≤R[c5]=4 | 通過
時間 | f=11≤11，h=11，a′=12 | 通過
Buffer | B 在第 3 秒：既有 4 + 本包 4 = 8>4 | 失敗
不建立目的地標籤；L₁ 的所有後續嘗試結束
嘗試後 Q = [L₄(C,3), L₂(B,8)]
Notes: 投影片重點：
• 目前 L₁=(B,2,{c3:4})；c5 選 s=10
• 0+4≤R[c5]=4
• f=11≤11，h=11，a′=12
• B 在第 3 秒：既有 4 + 本包 4 = 8>4
• 不建立目的地標籤；L₁ 的所有後續嘗試結束
講者備註：
對應 step 7。sender峰值8@3，receiver峰值4@12。t=2.5占用6已超限；trace記錄的最大值為8。發送端等待2～10秒，與第一包3～6秒滿載重疊。
一句話重點：接收時可行的 L₁，可能因後續等待而無法繼續。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 34
第二包 10：取出 C 的 L₄，試 c7
34
整包 4 MB 不能使用僅剩 2 MB 的 contact。
取出 L₄=(C,3,{c6:4})；嘗試 c7
嘗試前 Q = [L₂(B,8)]
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | 0+4>R[c7]=2 | 失敗
時間 | 容量已不足，時間檢查未執行 | 未執行
Buffer | 容量已不足，buffer 檢查未執行 | 未執行
不建立標籤；同一個 L₄ 繼續嘗試 c8
嘗試後 Q = [L₂(B,8)]
Notes: 投影片重點：
• 取出 L₄=(C,3,{c6:4})；嘗試 c7
• 0+4>R[c7]=2
• 容量已不足，時間檢查未執行
• 容量已不足，buffer 檢查未執行
• 不建立標籤；同一個 L₄ 繼續嘗試 c8
講者備註：
對應 step 8、9。不可分割，所以不能只把其中2MB送進c7，剩下另找contact。
一句話重點：整包 4 MB 不能使用僅剩 2 MB 的 contact。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 35
第二包 11：c8 容量足夠但太晚到
35
不能在第 3 秒才收到整包，卻從第 2 秒開始發送。
目前 L₄=(C,3,{c6:4})；嘗試 c8
嘗試前 Q = [L₂(B,8)]
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | 0+4≤R[c8]=4 | 通過
時間 | 最早 max(3,2)=3 > 最晚 3−4/4=2 | 失敗
Buffer | 沒有候選 s，buffer 檢查未執行 | 未執行
無可列舉的起始時間；L₄ 的延伸結束
嘗試後 Q = [L₂(B,8)]
Notes: 投影片重點：
• 目前 L₄=(C,3,{c6:4})；嘗試 c8
• 0+4≤R[c8]=4
• 最早 max(3,2)=3 > 最晚 3−4/4=2
• 沒有候選 s，buffer 檢查未執行
• 無可列舉的起始時間；L₄ 的延伸結束
講者備註：
對應 step 10。c8發送窗口[2,3)，整包發送需1秒。即使R≥S，也無法在結束前完成。
一句話重點：不能在第 3 秒才收到整包，卻從第 2 秒開始發送。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 36
第二包 12：取出晚到 B 的 L₂
36
同一個 B 節點再次展開，這次使用不同的到達狀態。
取出 L₂=(B,8,{c4:4})；先試 c2
嘗試前 Q = []
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | 0+4>R[c2]=0 | 失敗
時間 | 依檢查順序，時間檢查未執行 | 未執行
Buffer | 依檢查順序，buffer 檢查未執行 | 未執行
不建立標籤；L₂ 繼續嘗試 c5
嘗試後 Q = []
Notes: 投影片重點：
• 取出 L₂=(B,8,{c4:4})；先試 c2
• 0+4>R[c2]=0
• 依檢查順序，時間檢查未執行
• 依檢查順序，buffer 檢查未執行
• 不建立標籤；L₂ 繼續嘗試 c5
講者備註：
對應 step 11、12。這說明不能將B整個節點設為已處理而永久跳過。實際上c2時間也已過，但trace先因容量拒絕，故不把時間列為已執行的失敗。
一句話重點：同一個 B 節點再次展開，這次使用不同的到達狀態。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 37
第二包 13：L₂ 經 c5 成功到 D
37
第 8 秒之後 B 的第一包占用已清空，所以等待可行。
目前 L₂=(B,8,{c4:4})；c5 選 s=10
嘗試前 Q = []
檢查 | 代入數值／結果 | 判定
容量 | 0+4≤R[c5]=4 | 通過
時間 | f=11≤11，h=11，a′=12≤12 | 通過
Buffer | B 在 8～11 秒峰值 4；D 接收峰值 4 | 通過
建立 L₅=(D,12,{c4:4,c5:4})，pred=L₂
嘗試後 Q = [L₅(D,12)]
Notes: 投影片重點：
• 目前 L₂=(B,8,{c4:4})；c5 選 s=10
• 0+4≤R[c5]=4
• f=11≤11，h=11，a′=12≤12
• B 在 8～11 秒峰值 4；D 接收峰值 4
• 建立 L₅=(D,12,{c4:4,c5:4})，pred=L₂
講者備註：
對應 step 13。B8～10持有4，10～11逐byte釋放；D11～12接收。第一包在D的接收早已結束。
一句話重點：第 8 秒之後 B 的第一包占用已清空，所以等待可行。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 38
第二包 14：取出目的地與回溯
38
選定 A→B→D，完整到達時間為第 12 秒。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
箭頭：可用的通訊方向
• 取出 L₅(D,12)，本次搜尋結束
• pred：L₅ ← L₂ ← L₀
• 反轉後：c4(s=7)、c5(s=10)
Notes: 投影片重點：
• 取出 L₅(D,12)，本次搜尋結束
• pred：L₅ ← L₂ ← L₀
• 反轉後：c4(s=7)、c5(s=10)
講者備註：
對應 step 14。L5產生與被取出是兩個不同事件。不是選擇第一個到B的L1，而是經可行的晚到B標籤L2。
一句話重點：選定 A→B→D，完整到達時間為第 12 秒。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 39
第二包 15：接受後的完整占用
39
兩包在 B 的合計占用峰值為 4 MB，沒有超量。
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
占用量（MB）
時間（秒）
容量上限 4 MB
B：第一包＋第二包的合計占用
Notes: 投影片重點：
• A：1～7 秒持有，7～8 秒釋放
• B：7～8 秒接收，8～10 秒等待，10～11 秒釋放
• D：11～12 秒接收，交付後釋放
講者備註：
本頁折線是兩包接受後的合計。第二包更新R[c4]8→4、R[c5]4→0。完整R向量為(0,0,4,4,0,4,2,4)。交界t=7第一包B占用為0，第二包剛開始接收也是0，並沒有重複計算。
一句話重點：兩包在 B 的合計占用峰值為 4 MB，沒有超量。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 40
第二包標籤總表：每個結果可追溯
40
「延伸失敗」、「被支配」、「已展開」是不同的狀態。
標籤 | 節點／時間 | 非零 U（MB） | 最終處理
L₀ | A，1 | 無 | 已展開
L₁ | B，2 | c3:4 | 已展開，後續皆失敗
L₂ | B，8 | c4:4 | 已展開，選定路徑
L₃ | B，9 | c4:4 | 被 L₂ 支配，不入列
L₄ | C，3 | c6:4 | 已展開，後續皆失敗
L₅ | D，12 | c4:4、c5:4 | 取出目的地，回傳
Notes: 投影片重點：
• L₁ 接收可行，但後續延伸全失敗
• L₃ 延伸可行，但被 L₂ 支配而不入列
• L₅ 被取出後，回溯至 L₂ 與 L₀
講者備註：
已展開標籤仍可以是有效標籤。標籤建立編號不是到達順序。表格只列非零U分量。
一句話重點：「延伸失敗」、「被支配」、「已展開」是不同的狀態。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 41
如何驗證目前版本？
41
驗證程式必須採用相同模型，才能判斷演算法是否出錯。
• 保留原演算法定義，固定測試輸入
• 獨立列舉路徑與格點發送時刻，作為比較答案
• 比較可行性與最早完整到達時間
• 另外關閉支配刪除，檢查答案是否改變
Notes: 投影片重點：
• 保留原演算法定義，固定測試輸入
• 獨立列舉路徑與格點發送時刻，作為比較答案
• 比較可行性與最早完整到達時間
• 另外關閉支配刪除，檢查答案是否改變
講者備註：
獨立列舉驗證程式不是直接重跑同一搜尋流程。它為小案例列舉路徑和時刻安排，檢查完整路徑，再比較答案。這些結果支持測試範圍內的一致性，不能取代一般性證明。原始輸出在 output/validation/oracle_comparison.csv 與 dominance_comparison.csv。
一句話重點：驗證程式必須採用相同模型，才能判斷演算法是否出錯。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 42
驗證結果與適用範圍
42
目前未找到同一離散時間模型內的失敗案例；尚非所有輸入的正確性證明。
• 14 個人工案例，共 15 次單包查詢
• 15 次查詢與獨立列舉答案全部一致
• 18 項單元測試通過
• 啟用／停用支配刪除，15 次答案相同
Notes: 投影片重點：
• 14 個人工案例，共 15 次單包查詢
• 15 次查詢與獨立列舉答案全部一致
• 18 項單元測試通過
• 啟用／停用支配刪除，15 次答案相同
講者備註：
一個依序處理案例包含兩包，所以 14 個案例對應 15 次查詢。覆蓋無路徑、較晚標籤、接收與發送超限、來源容量、循環、contact 重複使用與目的地事件峰值等。結果來自既有驗證輸出；此簡報製作沒有新增效能測試或修改演算法。
一句話重點：目前未找到同一離散時間模型內的失敗案例；尚非所有輸入的正確性證明。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 43
支配刪除的觀察結果
43
下一階段才適合評估更大規模的時間與記憶體成本。
案例 | 停用支配 | 啟用支配 | 最佳到達
可刪除標籤案例 | 7 | 3 | 5 秒
兩包範例：第二包 | 7 | 5 | 12 秒
指標：加入優先佇列的標籤數
Notes: 投影片重點：
• 比較指標：加入優先佇列的標籤數
• 刪除部分標籤後，最早到達時間相同
• 這些數字是小案例觀察，尚非效能結論
講者備註：
數字取自 output/validation/dominance_comparison.csv；加入佇列、建立標籤、展開標籤是不同指標，本頁只使用加入佇列數，不混用。未做執行時間或記憶體基準測試。
一句話重點：下一階段才適合評估更大規模的時間與記憶體成本。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 44
限制一：格點最早 ≠ 連續時間最早
44
現有結果只支持離散時間版本，不能直接宣稱連續時間最佳。
• Δ = 1 秒時，最佳完整到達為 4 秒
• 允許非整數起始時刻，可於 3.5 秒到達
• 緩衝區門檻可能產生新的非整數時刻
連續時間 3.5 秒 ／ 整數格點 4 秒
Notes: 投影片重點：
• Δ = 1 秒時，最佳完整到達為 4 秒
• 允許非整數起始時刻，可於 3.5 秒到達
• 緩衝區門檻可能產生新的非整數時刻
講者備註：
反例：S=4，A→B 時段 [0,3]、B→D 時段 [2,4]，速率皆 4，延遲皆 0；M_B=5。既有 O_B 在 0～1 秒為 4，1～3 秒為 6−2t，3 秒後為 0。A 於 1.5～2.5 秒送出，B 於 2.5～3.5 秒轉送即可達 3.5；整數格點最早於 4 到達。此為模型範圍差異，不是同格點演算法的失敗。來源 counterexample_grid_continuous.json。
一句話重點：現有結果只支持離散時間版本，不能直接宣稱連續時間最佳。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 45
限制二：總容量不等於可排入整包
45
加入已排定傳輸時段表之前，不能保證實際鏈路排程可行。
• contact 長 6 秒；剩餘總容量 3 MB
• 速率 1 MB/s，新 bundle 需連續傳送 2 秒
• 空檔各只有 1 秒，無法排入整包
空檔
0
已占用
1
空檔
2
已占用
3
空檔
4
已占用
5
6 秒
Notes: 投影片重點：
• contact 長 6 秒；剩餘總容量 3 MB
• 速率 1 MB/s，新 bundle 需連續傳送 2 秒
• 空檔各只有 1 秒，無法排入整包
講者備註：
反例的忙碌時段為 [1,2]、[3,4]、[5,6]；空檔 [0,1]、[2,3]、[4,5]。雖總剩餘 3 MB≥2 MB，卻無連續 2 秒可用。現版本只檢查剩餘可分配資料量，不檢查忙碌時段。這是模型限制；未擅自加入傳輸時段表或修改演算法。
一句話重點：加入已排定傳輸時段表之前，不能保證實際鏈路排程可行。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 46
目前結論與下一步
46
先界定並證明目前模型，再決定擴充範圍與效能比較。
• 已建立：時間、整包容量與逐 byte buffer 檢查
• 已驗證：小型格點案例與支配刪除的一致性
• 待補：一般性證明與連續時間候選時刻
• 後續擴充：已排定傳輸時段表；需另行確認修正
Notes: 投影片重點：
• 已建立：時間、整包容量與逐 byte buffer 檢查
• 已驗證：小型格點案例與支配刪除的一致性
• 待補：一般性證明與連續時間候選時刻
• 後續擴充：已排定傳輸時段表；需另行確認修正
講者備註：
延伸檢查與支配充分條件已有論證方向；整體正確性需要清楚列出有限格點、事件處理、狀態資訊、無副本及固定資源等前提。若後續找到同模型反例，應保留案例、定位定義或判別式錯誤，停止後續效能比較，只提出候選修正供確認。
一句話重點：先界定並證明目前模型，再決定擴充範圍與效能比較。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。

## Slide 47
附錄：範例 Contact Plan
47
同一拓樸可以有多個不同時段的 contact。
ID | 方向 | 時段 | δ（秒） | R（MB）
c1 | X → B | 2～3 | 0 | 4
c2 | B → D | 6～7 | 1 | 4
c3 | A → B | 1～2 | 0 | 4
c4 | A → B | 7～9 | 0 | 8
c5 | B → D | 10～11 | 1 | 4
c6 | A → C | 1～2 | 1 | 4
c7 | C → D | 4～5 | 0 | 2
c8 | C → D | 2～3 | 0 | 4
Notes: 投影片重點：
• 速率皆為 4 MB/s；時間單位為秒
• δ 為傳播延遲；R 為搜尋前剩餘資料量
• 固定順序：第一包 X→D，再處理第二包 A→D
講者備註：
本表為第一包搜尋前的原始資料。所有 buffer 上限 4 MB，每包大小 4 MB，Δ=1 秒。資料來源 output/validation/walkthrough_input.json。
一句話重點：同一拓樸可以有多個不同時段的 contact。
資料來源：專案 docs/sequential_label_setting_v04.md、docs/algorithm_validation_summary_v01.md、output/validation/。