## Slide 1
圖解：一個標籤如何往下走
1
每個開始時間分別檢查，通過後建立 Label，再做支配判斷。
取出label
(c, A, s, pred)
選下一個 contact
列舉發送時間
時間、容量、時段
Buffer 檢查
支配判斷
保留或刪除
失敗：拒絕這次延伸
通過：加入 Q
藍：嘗試 綠：保留 紅叉：拒絕 橘：前包占用
Notes: 流程：從 Q 取出完整抵達時間最小的有效 label，以最後 contact 的接收端查找下一跳，逐一檢查所有可用格點起始時間，再進行時間、容量、sender/receiver buffer 與 dominance 檢查。新 label 通過才加入 Q。每個 label 分別處理，不把整個實體節點永久標記完成。

## Slide 2
研究環境：中央規劃、節點執行
已知 contact 與 bundle 請求
Contact plan
Bundle requests
中央規劃器
路由計算
傳送排程
資源預約
相關節點
保存 bundle
依局部排程轉送
中央維護剩餘容量、Buffer 占用及 contact 已預約發送時段
節點只取得與自己相關的 contact 與傳送指令
A 路徑接受後更新資源狀態，再以更新後的狀態替 B 搜尋
全域決策集中在中央端，節點負責實際 store-and-forward。
2
Notes: 集中式規劃是研究假設。中央保存 contact plan、剩餘可分配資料量 R_c 與前包 buffer 占用 O_v(t)。搜尋單包時固定這些輸入，各候選只是互斥方案。找到並驗證整條路徑後才更新全域資源。控制指令及回報延遲尚未建模。

## Slide 3
Label 與 Q 的定義
3
L = (c, A, s, pred)
c
最後使用的 contact；目前節點為它的接收端
A
整包通過 c 後，完整抵達接收端的時間
s
在 c 上實際開始傳送的時間
pred
前一個 label，供路徑與各跳時間回溯
例：L₂ = (c4, 8, 7, L₀)，表示 7 秒起送、8 秒到 B。
Q：依 A 取出最小者，同值先建立者優先。L₀ = (c₀, g, —, ∅)。
Notes: Label 維持本 PPT 的 (c, A, s, pred)。Label 下標只識別 Label，不代表 contact 編號。Q 使用 min-priority queue，以完整抵達時間 A 為主鍵，同時間以建立順序為次鍵。同值規則只求可重現，不宣稱有利於後續 bundles。c₀ 為初始化使用的虛擬 contact。

## Slide 4
01 固定拓樸與兩包需求
4
第一包 X→D（g=0）；第二包 A→D（g=1），依序搜尋。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
每包 S=4 MB，傳輸時間 S/r=1 秒
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
0
2
4
6
8
10
12
秒
各節點 buffer 上限 4 MB
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
Notes: 本例有 X,A,B,C,D 五個節點，八個 contacts。每包 4 MB，速率均為 4 MB/s，因此傳輸時間是 1 秒；傳播延遲另計。所有節點 buffer=4 MB，時間格點 1 秒，horizon=12 秒。第一包 X到D，g=0；第二包 A到D，g=1。

## Slide 5
Contact plan 與資源狀態
5
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
節點buffer上限=4 MB
Contact | 傳送端 | 接收端 | 開始時間 | 結束時間
c1 | X | B | 2 | 3
c2 | B | D | 6 | 7
c3 | A | B | 1 | 2
c4 | A | B | 7 | 9
c5 | B | D | 10 | 11
c6 | A | C | 1 | 2
c7 | C | D | 4 | 5
c8 | C | D | 2 | 3
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
r=4 MB/s；δ(c2,c5,c6)=1 秒，其餘 δ=0
初始 R(c1～c8)=(4,4,4,8,4,4,2,4) MB
Notes: Contact 的基本資料為 ID、sender、receiver、start、end、rate。OWLT 是傳播延遲資料，本研究記為 δ_c。R_c 是中央維護的剩餘可分配資料量，既有輸入為(4,4,4,8,4,4,2,4)MB。c7 的理論 volume=4MB，但本例指定可分配量2MB，其減少原因未建模，不應說是第一包使用c7造成。Contact end 是 sender 發送截止，arrival 可以在 end 之後。NASA HDTN 也在JSON內附owlt，與ION將range分開的方式不同。資料參考：https://ccsds.org/Pubs/734x3b1.pdf；https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20230015434/downloads/TM-20230000826_REV2_2.pdf。數值來源：output/validation/walkthrough_input.json。

## Slide 6
02 第一包：X 經 c1 到 B
6
c1 可分配量 4 ≥ Size；B buffer 為 4 MB，建立 L₁。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
c1：發送與接收都在 2～3 秒
X 等待
X 發送
B 接收
0
1
2
3
4
秒
L₁ = (c1, 3, 2, L₀)
Q 原本
[L₀(c₀,0,—,∅)] → 取出 L₀
Q 更新
[L₁(c1,3,2,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 第一包 L0=(c0,0,無,空)。c1 起送2，完成3，δ=0，到B的A=3，L1=(c1,3,2,L0)。X等待0到2期間持有4MB，2到3逐byte釋放；B在2到3逐byte接收。此時尚未扣除R。

## Slide 7
03 第一包：在 B 比較 c2、c5
7
兩條路徑都可行
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
發送完成後，還要傳播 1 秒
c2 發送
D 接收
c5 發送
D 接收
6
8
10
12
秒
L₂：D,8 L₃：D,12
Q 原本
[L₁(c1,3,2,L₀)] → 取出 L₁
Q 更新
[L₂(c2,8,6,L₁), L₃(c5,12,10,L₁)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 由L1使用c2：s=6、發送完成7、δ=1、D在7到8接收、A=8。使用c5：s=10、完成11、δ=1、A=12。兩個候選先入Q，仍未提交資源。終點取出的最早有效label為L2。

## Slide 8
04 第一包：選路並預約 Buffer
8
選定 c1→c2，扣容量、更新 Buffer，預約 c1[2,3)、c2[6,7)。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
0
4
占用量（MB）
上限 4
0
2
4
6
8
10
12
秒
B：橘線是第一包已預約占用
接收 ↗ 等待 ─ 發送 ↘
Q 原本
[L₂(c2,8,6,L₁), L₃(c5,12,10,L₁)]
Q 更新
取出 L₂(c2,8,6,L₁) → 第一包結束
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 搜尋中的候選互為替代方案，不互相預約。完整路徑接受後，才一併更新剩餘容量與逐 byte Buffer 占用，並新增同一 contact 的發送時段預約。c2 最後 byte 在 7 秒送出，整包在 8 秒抵達 D，發送預約不延長至 8 秒。

## Slide 9
05 第二包： 嘗試 c3 到 B
9
1～2 秒接收可行，因此保留 L₁
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
B 在第 2 秒剛好收到整包
第二包接收
第一包接收
第一包等待
0
2
4
6
秒
L₁ = (c3, 2, 1, L₀)
Q 原本
[L₀(c₀,1,—,∅)] → 取出 L₀
Q 更新
[L₁(c3,2,1,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 第二包L0=(c0,1,無,空)。c3在1到2傳送、δ=0，建立L1=(c3,2,1,L0)。只通過到達前綴檢查，並未保證B能等待到任意未來時間。

## Slide 10
06 第二包：嘗試 c4 到 B
10
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
C4
第二包發送
B接收
6
7
8
9
10
秒
L₂：B,8 第 8 秒完整抵達
Q 原本
[L₁(c3,2,1,L₀)]
Q 更新
[L₁(c3,2,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]；
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: c4窗口7到9、傳輸時間1秒、Δ=1秒，可列舉s=7或8。L2=(c4,8,7,L0)，L3=(c4,9,8,L0)。不同發送時間的候選不能一開始就只取最早值，因接收期間及之後等待可能受前包buffer影響。

## Slide 11
06 第二包：c4 可以晚一點出發
11
Δ=1 秒，c4 開放 7～9 秒、整包需 1 秒，枚舉 s=7、8。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
同一條 c4，兩個候選開始時間
c4 窗口
選 s=7
選 s=8
6
7
8
9
10
秒
L2 ：7 秒起送，8 秒完整抵達 B L3 ：8 秒起送，9 秒完整抵達 B
Q 原本
[L₁ = (c3, 2, 1, L₀)]
Q 更新
[L₁ = (c3, 2, 1, L₀), L₂ = (c4, 8, 7, L₀)]; L₃ 待比較
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 7 與 8 是 Δ=1 秒下的候選開始時間，不是連續時間僅有兩種選擇。每個 s 都需獨立檢查時窗、剩餘容量、同 contact 發送預約、傳送端等待與逐 byte 釋放、接收端逐 byte 占用。某個 s 失敗仍繼續枚舉後面的 s。本例第一包未使用 c4，兩個候選都沒有既有發送時段衝突。

## Slide 12
07 支配示例：L₂ 可等待至 L₃
12
L₂ 與 L₃ 有相同前驅與 contact，且 L₂ 能持有整包等到第 9 秒。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
L₂：c4, A=8
L₃：c4, A=9
持有 4 MB 等待 1 秒
O_B(t)=0，總占用 4≤4
本例可等待至 9 秒。一般支配條件待證明。
Q 原本
[L₁(c3,2,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)] ＋ L₃(c4,9,8,L₀)
Q 更新
[L₁(c3,2,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]；刪除 L₃
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 這頁保留 PPT 既有 L2/L3 的例子，沒有把早到直接當成一般支配規則。兩者相同前驅與 incoming contact，L2 在 B 可持有 S=4 MB 從 8 秒等到 9 秒，並接續本例的 c5。不同前綴之間如何比較、加入發送時段預約後的一般替代性，以及允許哪些路徑，仍待正式定義與證明。本次不採用程式中的額外路徑用量條件來取代 PPT。

## Slide 13
08 第二包：L₄ 加入優先佇列 Q
13
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
A 發送
C 接收
0
1
2
3
4
秒
每次取出完整抵達時間最早者
L₁
c3, A=2
L₄
c6, A=3
L₂
c4, A=8
Q 原本
[L₁(c3,2,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
[L₁(c3,2,1,L₀), L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: Q 的示意順序為 L1(A=2)、L4(A=3)、L2(A=8)。L4 比 L2 晚建立，但更早抵達，因此先處理。實作可用 min-heap，不必每次把整個 Q 重新排序。同值先建立者優先。被支配而失效的項目若仍留在 heap，取出時跳過，但保留 pred 回溯紀錄。

## Slide 14
09 取出 L₁：c2 已被第一包用完
14
容量 0<4，直接拒絕 c2；時間與 buffer 檢查未執行。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
c2：第一包已使用 4 MB
新 bundle：4 MB
contact 剩餘：0 MB
0 < 4，整包放不下
Q 原本
[L₁(c3,2,1,L₀), L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
取出 L₁；留下 [L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 取出L1後嘗試c2；第一包已把R_c2扣為0，本包4MB，因此容量條件失敗。圖解是同一次展開的分段展示，不在尚未檢查完L1時真的取出下一個label。

## Slide 15
10 早到 B：等待 c5 會超過上限
15
第 3 秒：第一包 4 MB ＋ 第二包 4 MB ＝ 8 MB，超過上限。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
0
4
8
占用量（MB）
上限 4
2
4
6
8
10
12
秒
L₁ 在第 2 秒能接收，卻不能等到 10 秒
Q 原本
[L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
不建立新標籤；Q 仍為 [L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 仍在展開L1。嘗試c5需要B從2秒持有本包到10秒。第一包在3到6秒占4MB，合计可達8MB，違反M_B=4MB。整段等待必須檢查，不能只看抵達時刻。

## Slide 16
11 取出 L₄：c7 容量只有 2 MB
16
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
c7：剩餘容量不足
新 bundle：4 MB
contact 剩餘：2 MB
2 < 4，整包放不下
Q 原本
[L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
取出 L₄；留下 [L₂(c4,8,7,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 取出L4，c7可分配資料量2MB小於S=4MB，容量不符。此2MB是案例給定的初始R，不是速率，也不是由窗口長度計算的全部volume。

## Slide 17
12 同一個 L₄：c8 已經來不及
17
最早可發送是 3 秒，但最晚必須在 2 秒起送，沒有可用時刻。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
c8 容量足夠，時間卻不夠
c8 窗口
C 完整收到
最快也只能
1
2
3
4
5
秒
3～4 秒的傳送超過
Q 原本
[L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
沒有新標籤；Q 仍為 [L₂(c4,8,7,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 同一次L4展開，c8容量通過，但A=3，最早起送3；c8 end=3，完整傳輸需要1秒，故最晚起送2。可用發送集合為空。

## Slide 18
13 取出晚到 B 的 L₂：先試 c2
18
c2 仍為 0 MB，直接拒絕；接著嘗試 c5。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
同一節點 B，以第 8 秒Label再展開
新 bundle：4 MB
contact 剩餘：0 MB
0 < 4，整包放不下
Q 原本
[L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
取出 L₂(c4,8,7,L₀)，Q=[]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 取出L2，receiver為B，A=8。c2的R仍然0，拒絕；仍需嘗試其他outgoing contacts。這表現同節點可保留多個labels的必要性。

## Slide 19
14 晚到 B：可以等到 c5 再發送
19
c5[10,11) 無預約衝突。B 等待及逐 byte 發送均不超限。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
橘：第一包 綠：第二包選定安排
0
4
占用量（MB）
上限 4
0
2
4
6
8
10
12
秒
L₅ = (c5, 12, 10, L₂)
Q 原本
[]
Q 更新
[L₅(c5,12,10,L₂)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: L2經c5：s=10、完成11、δ=1、A=12，產生L5=(c5,12,10,L2)。B在8到10持有4MB，10到11逐byte釋放；D在11到12接收。

## Slide 20
15 取出目的地：沿前驅回溯
20
12 秒完整抵達 D。驗證後更新容量、Buffer 與發送時段。
L₀
c₀, A=1
L₂
c4, A=8
s=7, pred=L₀
L₅
c5, A=12
s=10, pred=L₂
c4：7～8 秒
c5：10～11 秒
pred：L₅ 找到 L₂，再找到 L₀
R[c4]：8→4 MB R[c5]：4→0 MB
Notes: 沿 pred 由 L5 回溯到 L2、L0，還原 c4 發送[7,8)、c5發送[10,11)。檢查完整路徑後，扣 R[c4]、R[c5]，累加各節點逐 byte Buffer 曲線，並提交這兩個 contact 的發送時段。候選搜尋階段不提交。加入新檢查後本例沒有新增時段衝突，圖中路徑可作示範，不以此宣稱一般正確性已證明。

## Slide 21
16 兩包都接受後：B 的合計占用
21
兩包的占用錯開，B 的合計峰值為 4 MB
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
橘：第一包 綠：第二包
0
4
占用量（MB）
上限 4
0
2
4
6
8
10
12
秒
第一包 8 秒到 D；第二包 12 秒到 D
R（c1～c8）=(0,0,4,4,0,4,2,4) MB
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 兩包在B的占用分別為2到7與7到11，總峰值4MB。最後R=(0,0,4,4,0,4,2,4)MB。這個案例沒有鏈路時間衝突，不表示aggregate容量模型一般就能保證無衝突。研究正確性僅沿用現行有限格點與已列假設下的條件式論證，不宣稱連續時間或多包聯合最優。

## Slide 22
補充：每個開始時間的檢查
1. 下一個 contact 的傳送端必須是目前節點。
2. 完整收到後才起送，整包須在 contact 結束前送出。
3. 容量足夠，且發送期間不與同 contact 已有預約重疊。
4. 檢查兩端 Buffer，並檢查已設定的抵達期限。
某個開始時間失敗，就繼續檢查下一個開始時間。
22
Notes: 維持原本時間枚舉。對當前 Label 的完整抵達時間 A，s≥max(A,start(c))。f=s+S/r(c)≤end(c)，完整抵達時間為 f+δ(c)。若 T 是指定期限，還需抵達≤T。傳送端檢查從 A 到 s 的整包等待以及 s 到 f 的逐 byte 釋放，接收端檢查 s+δ 到 f+δ 的逐 byte 接收。接收完成後到下一跳的等待，在下一次延伸時檢查。時段預約在此採同 contact 一次傳送一包的候選模型，不延伸宣稱不同 contacts 共用天線的互斥已處理。

## Slide 23
新增：同 contact 發送時段檢查
1. 模型假設：同一 contact 同時只傳送一個 bundle。
2. 本包發送區間 [s,f)，f = s + S/r(c)。
3. 與每個既有發送預約都不重疊，才繼續檢查 Buffer。
容量足夠仍須檢查時段，失敗只淘汰這個 s。
23
示例：contact 7～10 秒，前包已預約 7～8 秒
s=7：衝突 s=8：時段通過 s=9：時段通過
Notes: 本頁為新增示例，不改動原 PPT 的 c4 開放時間。示例 contact 開放7到10秒，第一包已預約[7,8)，第二包需要1秒。Δ=1時，s=7衝突，s=8與s=9不衝突，但仍需其餘可行性檢查。半開區間允許前包在8秒發送結束，後包同一時刻起送。對每個預約[sj,fj)，不重疊條件為 f≤sj 或 s≥fj。只預約發送時間，傳播延遲另影響接收時間與接收端Buffer。

## Slide 24
待定案：支配判斷的適用範圍
1. 新 Label 通過延伸檢查後，才與同節點候選比較。
2. 較早抵達本身，不足以刪除較晚抵達的 Label。
3. L₂／L₃：檢查 B 能否持有整包從 8 秒等到 9 秒。
4. 候選做法：不同前綴先保留，一般刪除條件待證明。
刪除前要確認：被保留者能接續另一個候選的後續傳送。
24
Notes: 此頁列出討論中的保守候選，不代表已採用新的 dominance 演算法。相同前驅、相同 contact、不同開始時間的情況先以 PPT 例子說明。等待條件為在兩個抵達時間之間，既有占用加上整包S始終不超過Buffer上限。加入發送時段表後，一般後續可替代性仍需依允許路徑與預約語意論證。未用route_usage或U作為新增正式Label欄位。

## Slide 25
待完成：演算法正確性驗證
1. 前段已預約、後段可傳：確認仍找到後段的開始時間。
2. 接收可行、等待超限：確認下一跳延伸會拒絕。
3. 支配刪除：確認不會刪掉唯一可行或更早抵達的解。
4. 以小案例完整搜尋比對，再整理格點內的正確性論證。
本簡報提出規則與示例，尚未宣稱一般正確性已證明。
25
Notes: 測試通過與一般證明分開記錄。時間枚舉的保證只對明確指定的Δ與時間範圍成立，不能外推連續時間。若比對找到同模型錯誤，保留反例、停止效能比較並提出候選修正，不為了通過測試直接更改演算法。本次只修改PPT，不修改程式、網頁或既有研究基準文件。

## Slide 26
接收端判斷：輸入符號
26
符號 | 意義 | 單位
c | 本次考慮的 A→B contact | —
s | 本包在 A 開始發送的時間 | 秒
S | 本包大小 | MB
r_c | contact c 的傳送速率 | MB/s
δ_c | contact c 的傳播延遲 | 秒
A(L) | 本包完整抵達目前節點 A 的時間 | 秒
傳輸時間 S/r_c，傳播延遲 δ_c，兩者分開計算。
Notes: 本節為接收端起送時間篩選的候選定義。c是contact識別，與Label編號無關。s是嘗試的開始時間，S是資料量，大小寫不可混用。A(L)是目前Label所記錄的完整抵達時間，A節點名稱與A(L)時間意義不同。採本PPT的完整接收後轉送與每個contact固定速率假設。

## Slide 27
接收端判斷：時間與占用符號
27
符號 | 意義 | 單位
h | 本包第一個 byte 抵達 B 的時間 | 秒
a′ | 本包最後一個 byte 抵達 B 的時間 | 秒
t | 接收期間正在檢查的時刻 | 秒
O_B(t) | 前面已接受 bundles 在 B 的預約占用 | MB
M_B | B 的 Buffer 上限 | MB
Δ | 候選起送時間的枚舉間隔 | 秒
a′ 就是新 Label 的 A。Δ 控制起送時間，不取代全時段檢查。
Notes: a′是目前這次候選延伸的完整抵達時間，若建立新Label，其A欄位就記錄a′，不是額外一種抵達時間。t不是Label編號，也不是固定取樣點。O_B包含所有已接受前包的預約曲線，候選路徑互不累加。每次查詢期間已接受預約保持不變。Δ只控制候選起送時間，Buffer條件仍需對整段接收期間成立。

## Slide 28
接收端判斷：整段接收不超限
28
第一個 byte 抵達：h = s + δ_c
整包完整抵達：a′ = s + S/r_c + δ_c
本包已收到的資料量：r_c(t − h)，h ≤ t ≤ a′
O_B(t) + r_c(t − h) ≤ M_B，整段 [h,a′] 都成立
例：s=7、S=4、r_c=4、δ_c=0，7.5秒已收到2MB。
前包占用＋新包已收到的資料，任何時刻都不能超過上限。
Notes: 第一個byte抵達h=s+δ_c，最後byte抵達a′=s+S/r_c+δ_c。接收期間本包占用r_c(t−h)，從0線性上升至S。要求O_B(t)+r_c(t−h)≤M_B在閉區間[h,a′]全程成立，包含完整接收後、交付前的峰值。這裡只檢查接收，不代表收完後可一直等待。分段線性占用可在所有相關折點與必要的跳躍兩側檢查，不能只挑一個中點。例子使用c4，s=7、S=4、r_c=4、δ_c=0，則h=7、a′=8。7.5秒新包占用2MB，前包在B占用0，總占用2≤4MB。此單點只是說明算式，全段7到8秒均須成立。

## Slide 29
候選做法：先篩選接收可行時間
29
輸入：目前 Label、contact、本包大小、接收端占用與上限、Δ
輸出：符合時窗且接收期間不超限的起送時間。例：{7,8}
starts ← ReceiverFeasibleStarts(L, c)
for each s in starts:
check remaining constraints
create Label; compare dominance; update Q
這是候選篩選方式，仍須檢查其他限制，也仍可保留枚舉。
Notes: 定義ReceiverFeasibleStarts(L,c)：給定本包大小S、接收端既有占用O_B、Buffer上限M_B與格點Δ，產生所有s∈ΔZ，且s≥max(A(L),start(c))、s+S/r_c≤end(c)，並滿足接收端整段占用條件的時間。這個輸出不檢查剩餘contact容量、同contact發送預約、傳送端等待與釋放、抵達期限；它們仍由後續必要檢查處理。若c4=[7,9)、S=4、r=4、δ=0、Δ=1、來源在7秒前已完整收到、B在7到9秒既有占用為0，輸出{7,8}。這只表示這一跳能接收，不證明完整路徑可行。接收完成後的等待在下一跳檢查。初版可以沿用逐格枚舉來實作這個函式，並未證明減少枚舉或提高效率。未變更Label欄位或正式支配規則，尚未實作或做正確性驗證。