## Slide 1
圖解：一個標籤如何往下走
1
每一頁只追蹤一個動作；圖上的 Q 是尚待處理的標籤。
取出標籤
(c, A, s, pred)
選下一個 contact
列舉發送時間
時間、容量
Buffer 檢查
支配判斷
保留或刪除
失敗：拒絕這次延伸
通過：加入 Q
藍：嘗試 綠：保留 紅叉：拒絕 橘：前包占用
Notes: 流程：從 Q 取出完整抵達時間最小的有效 label，以最後 contact 的接收端查找下一跳，逐一檢查所有可用格點起始時間，再進行時間、容量、sender/receiver buffer 與 dominance 檢查。新 label 通過才加入 Q。每個 label 分別處理，不把整個實體節點永久標記完成。

## Slide 2
研究環境：中央規劃、節點執行
已知 contact 與 bundle 請求
Contact plan
Bundle requests
中央規劃器
路由計算
傳送排程
資源預約
相關節點
保存 bundle
依局部排程轉送
中央維護剩餘資料量 R_c
及既有 buffer 占用 O_v(t)
節點只取得與自己相關的 contact 與傳送指令
A 路徑接受後更新資源狀態，再以更新後的狀態替 B 搜尋
全域決策集中在中央端，節點負責實際 store-and-forward。
2
Notes: 集中式規劃是研究假設。中央保存 contact plan、剩餘可分配資料量 R_c 與前包 buffer 占用 O_v(t)。搜尋單包時固定這些輸入，各候選只是互斥方案。找到並驗證整條路徑後才更新全域資源。控制指令及回報延遲尚未建模。

## Slide 3
目前版本的研究範圍
本次報告模型
後續擴充
✓ 中央端依序規劃 bundle
✓ 整包、連續傳送與完整接收
✓ 傳輸時間與傳播延遲
✓ Contact 剩餘可分配資料量
✓ 逐 byte buffer 占用
✓ 有限時間格點的最早到達
○ Transmission calendar
○ 連續時間搜尋
○ 多包聯合最佳化
○ 動態 contact 中斷
○ 控制訊息成本
○ 分散式資源同步
目前結論只適用於左側明列的模型
剩餘資料量檢查，仍未包含各包傳輸時段的衝突檢查。
3
Notes: 目標為有限時間格點上，給定前包資源預約與固定處理順序時的整包最早到達。每跳必須在同一 contact 連續傳完，整包完整接收後才能轉送。Sender 逐 byte 釋放，不保留副本；destination 完整接收、檢查峰值後交付。Aggregate quota 只限制總資料量，可能仍允許兩包的傳輸時段重疊，不能宣稱輸出是無衝突的實際鏈路排程。

## Slide 4
Label 與 Q 的定義
4
Lᵢ = (cᵢ, Aᵢ, sᵢ, predᵢ)
cᵢ
最後使用的 contact；目前節點為它的接收端
Aᵢ
整包通過 cᵢ 後，完整抵達接收端的時間
sᵢ
在 cᵢ 上實際開始傳送的時間
predᵢ
前一個 label，供路徑與各跳時間回溯
例：L₂ = (c4, 8, 7, L₀)，表示 7 秒起送、8 秒到 B。
Q 依 Aᵢ 由小到大取出；初始化 L₀ = (c₀, g, —, ∅)。
c₀ 為起點的虛擬 contact。搜尋期間，候選路徑不扣除全域資源。
Notes: c_i 不是 label 編號，兩個 labels 可以最後使用同一 contact，例如 L2、L3 都使用 c4，但 s 與 A 不同。pred 指向 label，不能只保存前一個節點。本例 Q 顯示完整四欄，順序固定為 contact、整包抵達時間、發送起始時間、前驅。s0 的破折號表示沒有實際傳輸，不是數值。

## Slide 5
01 固定拓樸與兩包需求
5
第一包 X→D（g=0）；第二包 A→D（g=1），依序搜尋。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
每包 S=4 MB，傳輸時間 S/r=1 秒
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
0
2
4
6
8
10
12
秒
各節點 buffer 上限 4 MB
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
Notes: 本例有 X,A,B,C,D 五個節點，八個 contacts。每包 4 MB，速率均為 4 MB/s，因此傳輸時間是 1 秒；傳播延遲另計。所有節點 buffer=4 MB，時間格點 1 秒，horizon=12 秒。第一包 X到D，g=0；第二包 A到D，g=1。

## Slide 6
Contact plan 與資源狀態
6
R_c 表示尚可分配的資料量，由中央維護；不表示可用傳輸時段。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
M_v=4 MB；Δ=1 秒；T=12 秒
Contact | 傳送端 | 接收端 | 開始時間 | 結束時間
c1 | X | B | 2 | 3
c2 | B | D | 6 | 7
c3 | A | B | 1 | 2
c4 | A | B | 7 | 9
c5 | B | D | 10 | 11
c6 | A | C | 1 | 2
c7 | C | D | 4 | 5
c8 | C | D | 2 | 3
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
r=4 MB/s；δ(c2,c5,c6)=1 秒，其餘 δ=0
初始 R(c1～c8)=(4,4,4,8,4,4,2,4) MB
Notes: Contact 的基本資料為 ID、sender、receiver、start、end、rate。OWLT 是傳播延遲資料，本研究記為 δ_c。R_c 是中央維護的剩餘可分配資料量，既有輸入為(4,4,4,8,4,4,2,4)MB。c7 的理論 volume=4MB，但本例指定可分配量2MB，其減少原因未建模，不應說是第一包使用c7造成。Contact end 是 sender 發送截止，arrival 可以在 end 之後。NASA HDTN 也在JSON內附owlt，與ION將range分開的方式不同。資料參考：https://ccsds.org/Pubs/734x3b1.pdf；https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20230015434/downloads/TM-20230000826_REV2_2.pdf。數值來源：output/validation/walkthrough_input.json。

## Slide 7
02 第一包：X 經 c1 到 B
7
c1 可分配量 4≥S；兩端 buffer 峰值皆為 4 MB，建立 L₁。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
c1：發送與接收都在 2～3 秒
X 等待
X 發送
B 接收
0
1
2
3
4
秒
L₁ = (c1, 3, 2, L₀)
Q 原本
[L₀(c₀,0,—,∅)] → 取出 L₀
Q 更新
[L₁(c1,3,2,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 第一包 L0=(c0,0,無,空)。c1 起送2，完成3，δ=0，到B的A=3，L1=(c1,3,2,L0)。X等待0到2期間持有4MB，2到3逐byte釋放；B在2到3逐byte接收。此時尚未扣除R。

## Slide 8
03 第一包：在 B 比較 c2、c5
8
兩條路徑都可行。先保留 D 的第 8 秒與第 12 秒標籤。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
發送完成後，還要傳播 1 秒
c2 發送
D 接收
c5 發送
D 接收
6
8
10
12
秒
L₂：D,8 L₃：D,12
Q 原本
[L₁(c1,3,2,L₀)] → 取出 L₁
Q 更新
[L₂(c2,8,6,L₁), L₃(c5,12,10,L₁)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 由L1使用c2：s=6、發送完成7、δ=1、D在7到8接收、A=8。使用c5：s=10、完成11、δ=1、A=12。兩個候選先入Q，仍未提交資源。終點取出的最早有效label為L2。

## Slide 9
04 第一包：選路並預約 Buffer
9
取出 L₂，選定 c1→c2；R[c1]、R[c2] 扣為 0。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
0
4
占用量（MB）
上限 4
0
2
4
6
8
10
12
秒
B：橘線是第一包已預約占用
接收 ↗ 等待 ─ 發送 ↘
Q 原本
[L₂(c2,8,6,L₁), L₃(c5,12,10,L₁)]
Q 更新
取出 L₂(c2,8,6,L₁) → 第一包結束
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 選定第一包c1→c2，完整到D為8秒。回溯核對整條路徑後，c1與c2各扣4MB。B占用為2到3接收上升、3到6持有4MB、6到7發送下降。X與D的占用也要一起提交。

## Slide 10
05 第二包：先試 c3，早到 B
10
1～2 秒接收可行，因此保留 L₁；能否繼續等待，要下一跳才檢查。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
B 在第 2 秒剛好收到整包
第二包接收
第一包接收
第一包等待
0
2
4
6
秒
L₁ = (c3, 2, 1, L₀)
Q 原本
[L₀(c₀,1,—,∅)] → 取出 L₀
Q 更新
[L₁(c3,2,1,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 第二包L0=(c0,1,無,空)。c3在1到2傳送、δ=0，建立L1=(c3,2,1,L0)。只通過到達前綴檢查，並未保證B能等待到任意未來時間。

## Slide 11
06 第二包：c4 可以晚一點出發
11
Δ=1 秒；c4 在 7～9 秒可發送，格點起始時間為 7 或 8。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
同一條 c4，兩個發送選擇
c4 窗口
選 s=7
選 s=8
6
7
8
9
10
秒
L₂：B,8 L₃：B,9（候選）
Q 原本
[L₁(c3,2,1,L₀)]
Q 更新
[L₁(c3,2,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]；L₃ 待比較
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: c4窗口7到9、傳輸時間1秒、Δ=1秒，可列舉s=7或8。L2=(c4,8,7,L0)，L3=(c4,9,8,L0)。不同發送時間的候選不能一開始就只取最早值，因接收期間及之後等待可能受前包buffer影響。

## Slide 12
07 支配圖解：保留 L₂，刪除 L₃
12
L₂ 與 L₃ 有相同前驅與 contact，且 L₂ 能持有整包等到第 9 秒。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
L₂：c4, A=8
L₃：c4, A=9
持有 4 MB 等待 1 秒
O_B(t)=0，總占用 4≤4
相同前驅、相同 c4：路徑用量相同
Q 原本
[L₁(c3,2,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)] ＋ L₃(c4,9,8,L₀)
Q 更新
[L₁(c3,2,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]；刪除 L₃
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 一般dominance：在同一query、同一receiver，A1≤A2，且O_v(t)+S≤M_v在整段[A1,A2]成立，並且第一個候選前綴每個contact的累積用量不大於第二個。用量可從pred回溯計算。本例L2與L3有相同pred和c4，因此用量相同；B在8到9無既有占用，L2可以取代L3。早到c3的L1則不能持有4MB等到8秒，不能因此刪除L2。

## Slide 13
08 第二包：c6 到 C，重新排序
13
L₄ 雖然建立得較晚，但到達時間是 3 秒，排在 L₂ 的 8 秒前面。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
A 發送
C 接收
0
1
2
3
4
秒
Q 依到達時間，不依編號
L₁
c3, A=2
L₄
c6, A=3
L₂
c4, A=8
Q 原本
[L₁(c3,2,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
[L₁(c3,2,1,L₀), L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: c6起送1、完成2、δ=1，C在2到3接收，建立L4=(c6,3,1,L0)。Q依A排序：L1為2、L4為3、L2為8。Label編號只表示建立順序。

## Slide 14
09 取出 L₁：c2 已被第一包用完
14
容量 0<4，直接拒絕 c2；時間與 buffer 檢查未執行。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
c2：第一包已使用 4 MB
新 bundle：4 MB
contact 剩餘：0 MB
0 < 4，整包放不下
Q 原本
[L₁(c3,2,1,L₀), L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
取出 L₁；留下 [L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 取出L1後嘗試c2；第一包已把R_c2扣為0，本包4MB，因此容量條件失敗。圖解是同一次展開的分段展示，不在尚未檢查完L1時真的取出下一個label。

## Slide 15
10 早到 B：等待 c5 會超過上限
15
第 3 秒：第一包 4 MB ＋ 第二包 4 MB ＝ 8 MB，超過上限。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
橘：第一包 藍：本包 紅：合計
0
4
8
占用量（MB）
上限 4
2
4
6
8
10
12
秒
L₁ 在第 2 秒能接收，卻不能等到 10 秒
Q 原本
[L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
不建立新標籤；Q 仍為 [L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 仍在展開L1。嘗試c5需要B從2秒持有本包到10秒。第一包在3到6秒占4MB，合计可達8MB，違反M_B=4MB。整段等待必須檢查，不能只看抵達時刻。

## Slide 16
11 取出 L₄：c7 容量只有 2 MB
16
不可分割的 4 MB bundle，不能只送其中 2 MB。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
c7：剩餘容量不足
新 bundle：4 MB
contact 剩餘：2 MB
2 < 4，整包放不下
Q 原本
[L₄(c6,3,1,L₀), L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
取出 L₄；留下 [L₂(c4,8,7,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 取出L4，c7可分配資料量2MB小於S=4MB，容量不符。此2MB是案例給定的初始R，不是速率，也不是由窗口長度計算的全部volume。

## Slide 17
12 同一個 L₄：c8 已經來不及
17
最早可發送是 3 秒，但最晚必須在 2 秒起送，沒有可用時刻。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
c8 容量足夠，時間卻不夠
c8 窗口
C 完整收到
最快也只能
1
2
3
4
5
秒
3～4 秒的傳送超出窗口
Q 原本
[L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
沒有新標籤；Q 仍為 [L₂(c4,8,7,L₀)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 同一次L4展開，c8容量通過，但A=3，最早起送3；c8 end=3，完整傳輸需要1秒，故最晚起送2。可用發送集合為空。

## Slide 18
13 取出晚到 B 的 L₂：先試 c2
18
c2 仍為 0 MB，直接拒絕；接著嘗試 c5。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
同一節點 B，以第 8 秒標籤再展開
新 bundle：4 MB
contact 剩餘：0 MB
0 < 4，整包放不下
Q 原本
[L₂(c4,8,7,L₀)]
Q 更新
取出 L₂(c4,8,7,L₀)，Q=[]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 取出L2，receiver為B，A=8。c2的R仍然0，拒絕；仍需嘗試其他outgoing contacts。這表現同節點可保留多個labels的必要性。

## Slide 19
14 晚到 B：可以等到 c5 再發送
19
B 在 8～10 秒持有 4 MB，10～11 秒逐 byte 釋放，全程不超限。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
橘：第一包 綠：第二包選定安排
0
4
占用量（MB）
上限 4
0
2
4
6
8
10
12
秒
L₅ = (c5, 12, 10, L₂)
Q 原本
[]
Q 更新
[L₅(c5,12,10,L₂)]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: L2經c5：s=10、完成11、δ=1、A=12，產生L5=(c5,12,10,L2)。B在8到10持有4MB，10到11逐byte釋放；D在11到12接收。

## Slide 20
15 取出目的地：沿前驅回溯
20
選定 A→B→D，第 12 秒完整到達；驗證後才更新資源。
L₀
c₀, A=1
L₂
c4, A=8
s=7, pred=L₀
L₅
c5, A=12
s=10, pred=L₂
c4：7～8 秒
c5：10～11 秒
pred：L₅ 找到 L₂，再找到 L₀
R[c4]：8→4 MB R[c5]：4→0 MB
Notes: 由L5沿pred得到L2，再到L0。讀出c5,s=10及c4,s=7，反轉後得到c4→c5，發送7到8及10到11。整包抵達D時間12。完整核對後R_c4由8降4，R_c5由4降0，並提交各節點buffer占用。

## Slide 21
16 兩包都接受後：B 的合計占用
21
兩包的占用錯開，B 的合計峰值為 4 MB。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
橘：第一包 綠：第二包
0
4
占用量（MB）
上限 4
0
2
4
6
8
10
12
秒
第一包 8 秒到 D；第二包 12 秒到 D
R（c1～c8）=(0,0,4,4,0,4,2,4) MB
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
Notes: 兩包在B的占用分別為2到7與7到11，總峰值4MB。最後R=(0,0,4,4,0,4,2,4)MB。這個案例沒有鏈路時間衝突，不表示aggregate容量模型一般就能保證無衝突。研究正確性僅沿用現行有限格點與已列假設下的條件式論證，不宣稱連續時間或多包聯合最優。