## Slide 1
區間方法：一個候選如何往下延伸
取出區間 Label
(c, I, pred, K)
→
選下一 contact
讀取可起送區間 J
→
檢查等待與銜接
保留可行區間
→
建立區間 Label
加入 Q；暫不支配
由前包預約曲線計算區間，不再每秒建立一個 Label。
整條路徑與具體時間驗證後，才更新全域資源。
保留時間選擇，延伸下一跳時再判斷能否等待。
1
Notes: 新版是候選演算法，不是既有程式執行紀錄。先由已接受的預約曲線建立本包可用起送區間J；Q內保留抵達區間I。取出候選後，將它與目前節點可完整持有S的區間W相交，得到可用前驅抵達區間K。再與下一contact的J銜接，成功才建立新候選。沒有逐秒起送迴圈，也暫不做支配刪除。圖上更新的是搜尋用子區間，不覆寫物理contact。

## Slide 2
研究環境：中央規劃、節點執行
已知 contact 與 bundle 請求
Contact plan
Bundle requests
中央規劃器
路由計算
傳送排程
資源預約
相關節點
保存 bundle
依局部排程轉送
中央維護剩餘容量、Buffer 占用及 contact 已預約發送時段
節點只取得與自己相關的 contact 與傳送指令
A 路徑接受後更新資源狀態，再以更新後的狀態替 B 搜尋
全域決策集中在中央端，節點負責實際 store-and-forward。
2
Notes: 中央維護原始Contact Plan與已接受資源R/O/F。每處理新包，依其大小重建或查詢有效的J與W；不是永久覆寫原始contact。節點只執行已提交排程，沒有在探索時向各節點詢問即時狀態。本例採確定性、資訊已知的集中規劃假設。

## Slide 3
區間 Label 與前驅時間
L = (c, I, pred, K)
欄位 | 定義
c | 最後使用的原始 contact；目前節點為接收端
I | 本候選可完整抵達目前節點的時間區間
pred | 產生本候選的前驅 Label
K | 本次延伸允許使用的前驅抵達時間區間
選定 a′ 後：s = a′ − S/r_c − δ_c；前驅需滿足 a∈K、a≤s。
3
Notes: 新候選定義L=(c,I,pred,K)，替換舊(c,A,s,pred)，不是在同一公式中混用。I是同一前驅分支所能達成的一段完整抵達時間，包含端點能否取用的標記。K是前驅抵達區間與某一段完整持有區間W相交的結果。選定本Label抵達a′後，由s=a′−S/r_c−δ_c還原起送；選前驅時間a∈K且a≤s，再遞迴回溯。不同前驅或不同W所產生的Label不任意合併。Label編號與contact編號獨立。來源L0的I={g}，pred與K為空。

## Slide 4
01 固定拓樸與兩包需求
第一包 X→D（g=0）；第二包 A→D（g=1），依序搜尋。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
每包 S=4 MB，傳輸時間 S/r=1 秒
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
0
2
4
6
8
10
12
秒
各節點 buffer 上限 4 MB
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
4
Notes: 沿用原拓譜、contact時窗、兩包需求與固定順序。所有時間以秒、大小以MB、速率以MB/s。新版不使用Δ逐秒起送。傳輸時間為1秒，c2/c5/c6延遲為1秒，其餘為0。圖上是物理contact窗口，不是接收可起送J。

## Slide 5
Contact plan 與資源狀態
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
節點buffer上限=4 MB
Contact | 傳送端 | 接收端 | 開始時間 | 結束時間
c1 | X | B | 2 | 3
c2 | B | D | 6 | 7
c3 | A | B | 1 | 2
c4 | A | B | 7 | 9
c5 | B | D | 10 | 11
c6 | A | C | 1 | 2
c7 | C | D | 4 | 5
c8 | C | D | 2 | 3
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
r=4 MB/s；δ(c2,c5,c6)=1 秒，其餘 δ=0
初始 R(c1～c8)=(4,4,4,8,4,4,2,4) MB
5
Notes: 原contact表格與剩餘容量保持原數值，c7剩餘2MB，整包4MB不可通過。子區間共用原contactID與剩餘容量，不增加資源。搜尋期間R/O/F保持固定，完整接受後才提交。

## Slide 6
02 第一包：X 經 c1 到 B
c1 可分配量 4 ≥ Size；B buffer 為 4 MB，建立 L₁。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
c1：發送與接收都在 2～3 秒
X 等待
X 發送
B 接收
0
1
2
3
4
秒
L₁ = (c1, {3}, L₀, {0})
Q 原本
[L₀：I={0}] → 取出 L₀
Q 更新
[L₁：I={3}]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
6
Notes: 第一包來源生成時間0，I0={0}。c1唯一可起送時間2，傳輸1秒、延遲0，所以I1={3}，K1={0}。本頁保留一組具體排程的圖解，但Label欄位已改區間版。

## Slide 7
03 第一包：在 B 比較 c2、c5
兩條路徑都可行
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
發送完成後，還要傳播 1 秒
c2 發送
D 接收
c5 發送
D 接收
6
8
10
12
秒
L₂：D，I={8} L₃：D，I={12}
Q 原本
[L₁：I={3}] → 取出 L₁
Q 更新
[L₂：I={8}, L₃：I={12}]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
7
Notes: 在B完整抵達3秒。c2起送6抵達8，c5起送10抵達12，兩者皆可等待與傳送。區間都退化成單點，分別I2={8}、I3={12}，兩個K均為{3}。本頁為原例手算，不是已執行的新方法結果。

## Slide 8
04 第一包：選路並預約 Buffer
選定 c1→c2，扣容量、更新 Buffer，預約 c1[2,3)、c2[6,7)。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
0
4
占用量（MB）
上限 4
0
2
4
6
8
10
12
秒
B：橘線是第一包已預約占用
接收 ↗ 等待 ─ 發送 ↘
Q 原本
[L₂：I={8}, L₃：I={12}]
Q 更新
L₂ 得到抵達 8 秒；其餘下界 ≥ 8，驗證後接受。
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
8
Notes: 目的地候選I={8}回溯並驗證得到8秒可行排程；另一未處理候選下界12不可能改善8，故本例可依下界原則結束。第一包完整接受後預約c1[2,3)、c2[6,7)，B占用2至3上升、3至6持有、6至7釋放。一般結束條件仍待證明。

## Slide 9
05 第二包： 嘗試 c3 到 B
起送區間為 {1}，抵達區間為 {2}，先保留 L₁。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
B 在第 2 秒剛好收到整包
第二包接收
第一包接收
第一包等待
0
2
4
6
秒
L₁ = (c3, {2}, L₀, {1})
Q 原本
[L₀：I={1}] → 取出 L₀
Q 更新
[L₁：I={2}]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
9
Notes: 第二包來源I0={1}。c3唯一起送1，抵達I1={2}。B在2秒可完整容納本包，但之後能否等待尚未判斷，保留候選到下一跳。不能因此宣稱完整路徑可行。

## Slide 10
第二包：c4 保留整段可起送時間
c4：A → B，開放 7～9 秒；本包傳輸需 1 秒。
B 在第 7 秒後沒有前包占用，這段接收可行。
原時窗
可起送 J
抵達 I
0
2
4
6
8
10
12
秒
L₂ = (c4, [8,9], L₀, {1})；不是只挑第 7 秒起送。
10
Notes: 沿用原PPT c4 A到B、7到9秒、4MB/s、延遲0、本包4MB。前包B占用在第7秒已釋放。來源在第1秒可用且可持有到起送。J_c4=[7,8]為連續可起送區間，完整抵達I=[8,9]。這裡是手算示例，不是新程式執行結果。相同contact產生一個區間候選，並未建立s=7和s=8兩個離散Label。

## Slide 11
由已接受路徑建立 Buffer 預約表
紀錄欄位 | 第一包在 B 的資料
Bundle／大小 | 第一包，4 MB
接收開始／結束 | 2 秒／3 秒
發送開始／結束 | 6 秒／7 秒
2～3 秒：0 ↗ 4 MB；3～6 秒：維持 4 MB。
6～7 秒：4 ↘ 0 MB；多筆預約在同時刻相加。
每個 node 的 O_v(t)，由已接受路徑的預約紀錄計算。
11
Notes: 每個節點記錄已接受bundle每次停留的接收與發送時段。這是原PPT第一包在B的真實示例參數：2至3秒接收4MB，3至6秒等待，6至7秒發送釋放，不是另頁示意的7至8秒。曲線由分段線性紀錄重建，不逐秒存陣列。來源由生成時開始占用；目的地完整接收後交付，交付前峰值仍檢查；重訪節點可新增多筆停留紀錄。只有完整路徑接受後才能寫入，候選互不占用。

## Slide 12
以 B 的占用曲線切出 c4 可用區間
依曲線轉折點分段求解，保留整段可行起送時間。
B 的既有占用 O_B(t)（MB）
0
2
4
6
8
10
12
0
4
秒
J_c4
[7,8]：可在這整段期間起送
contact 開放 7～9 秒，扣除傳輸時間後，可起送為 [7,8]。
12
Notes: 沿用原PPT數值。B在2至3秒接收、3至6秒等待、6至7秒釋放。c4本身7秒才開放，整包需1秒，因此最晚8秒起送。接收期間B既有占用為0，所以整段[7,8]均可起送，對應[8,9]完整抵達。一般計算時，依O的折點q、移動接收窗口對應的q−δ與q−δ−d、發送窗口的q與q−d，以及傳送預約的邊界，將起送時間範圍分段。每段以接收／發送起訖及落在窗口內的曲線折點檢查線性不等式，連同不連續點的峰值及左右極限處理，求出整段可行範圍，再合併相容的相鄰區間並保留開閉端點。這是符號區間求解的候選程序，尚待實作證明，不是只測試每個折點一次。原contact資料不被覆寫，J與本包大小有關。

## Slide 13
示意：不必等到 Buffer 完全清空
獨立示意：contact 1～10 秒；S=4 MB，r=4 MB/s，δ=0。
B 的占用量：橘＝前包；藍＝新包接收
0
2
4
6
8
10
0
4
秒
7～8 秒：前包釋放速率 = 新包接收速率，合計 4 MB。
接收可起送區間為 [7,9]；不能直接刪掉所有「有占用」的時間。
13
Notes: 獨立示意，非原c4：contact c* A到B開放1至10秒，S=4MB，r=4MB/s，δ=0，B上限4MB。前包在第7秒前占滿4MB，7至8秒以4MB/s釋放，8秒後為0；新包可在第7秒開始接收，因兩者速度相同，合計一直是4MB。原本可起送範圍[1,9]經接收篩選後為[7,9]。這裡假設前包的發送使用另一contact，節點允許同時接收與發送；若收發器互斥，需另建限制。本頁只示範逐byte空間，可用範圍還要通過其他限制。

## Slide 14
完整持有區間：判斷能不能等待
W_v = { t：O_v(t) + S ≤ M_v }
W_v：節點能完整持有這一包的時間範圍。
抵達時間 a 與起送時間 s，必須能在同一段 W 內銜接。
W_B
[0,2]
[7,12]
原例 W_B=[0,2]∪[7,12]；不可跨過中間放不下整包的時段。
14
Notes: W_v={t:O_v(t)+S≤M_v}，是完整持有這一包的時間區間，不是接收開始時間，也不是部分接收的可用區間。原PPT第一包曲線下，S=M_B=4MB，只有O_B=0時能持有完整第二包，因此W_B=[0,2]∪[7,12]，上限T=12秒。若抵達時間a與下一跳起送s都落在同一連通區間W且a≤s，整段等待不會Buffer超限；發送期間的逐byte釋放另有檢查。實作必須保留開閉端點及瞬間事件峰值。

## Slide 15
區間延伸：保留可銜接的時間
前驅抵達區間 I=[8,9]，B 可持有區間 W=[7,12]。
K = I ∩ W = [8,9]。
c5 起送時間為 {10}，可接上 K 中的抵達時間。
新候選：L₅ = (c5, {12}, L₂, [8,9])。
保留前驅可用時間 K，回溯時再選一組一致的實際時間。
15
Notes: 先取目前Label的抵達區間I與一段完整持有區間W的交集K=I∩W。起送s需在下一contact的J、同一段W，且存在a∈K滿足a≤s。符合的s範圍分成連續子區間後，分別產生I_new=J_segment+S/r_c+δ_c，並記錄同一前驅與K。原例I=[8,9]、W=[7,12]、c5只允許s=10、δ=1、傳輸1秒，所以K=[8,9]且新抵達I_new={12}。這個步驟取代舊L2/L3的逐點建立及刪除示例，初版沒有dominance。

## Slide 16
08 第二包：L₄ 加入優先佇列 Q
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
A 發送
C 接收
0
1
2
3
4
秒
依抵達區間下界排序，同值依建立順序
L₁
c3, I={2}
L₄
c6, I={3}
L₂
c4, I=[8,9]
Q 原本
[L₁：I={2}, L₂：I=[8,9]]
Q 更新
[L₁：I={2}, L₄：I={3}, L₂：I=[8,9]]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
16
Notes: 第二包Q包含I1={2}、I4={3}、I2=[8,9]，分別依下界2、3、8排序。L4編號與c6編號無關；L3未使用不影響唯一編號。Q的區間下界只是探索鍵，沒有將整段選擇固定在該時間。

## Slide 17
09 取出 L₁：c2 已被第一包用完
容量 0<4，直接拒絕 c2；時間與 buffer 檢查未執行。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
c2：第一包已使用 4 MB
新 bundle：4 MB
contact 剩餘：0 MB
0 < 4，整包放不下
Q 原本
[L₁：I={2}, L₄：I={3}, L₂：I=[8,9]]
Q 更新
取出 L₁；留下 [L₄：I={3}, L₂：I=[8,9]]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
17
Notes: c2的R=0，小於S=4，拒絕此contact，不進入區間等待檢查。其他outgoing contact c5仍需嘗試。

## Slide 18
早到 B：接收通過，但不能等待下一跳
c3 抵達 B 的區間 I={2}；當下接收可行。
K={2} 位於 W_B 的第一段 [0,2]。
c5 第 10 秒起送，無法在同一段 W_B 內等待。
可持有
抵達
2 秒
10 秒起送
拒絕這次 c3→c5 延伸，繼續保留晚到 B 的 c4 候選。
18
Notes: 第二包c3在1至2秒接收，於2秒完整抵達B，接收當下可行。但W_B的第一段到第2秒就結束，c5第10秒起送，兩者不在同一段完整持有區間。區間銜接拒絕此延伸，不是拒絕所有抵達B的候選。c4的晚到區間[8,9]落在另一段W_B，仍須保留。此頁用相同原始例子說明延後到下一跳才檢查等待，不把接收可行誤寫為整條路徑可行。

## Slide 19
11 取出 L₄：c7 容量只有 2 MB
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
c7：剩餘容量不足
新 bundle：4 MB
contact 剩餘：2 MB
2 < 4，整包放不下
Q 原本
[L₄：I={3}, L₂：I=[8,9]]
Q 更新
取出 L₄；留下 [L₂：I=[8,9]]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
19
Notes: c7剩餘容量2MB，小於不可分割bundle4MB，因此拒絕。沒有因切割時段而複製容量。

## Slide 20
12 同一個 L₄：c8 已經來不及
最早可發送是 3 秒，但最晚必須在 2 秒起送，沒有可用時刻。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
c8 容量足夠，時間卻不夠
c8 窗口
C 完整收到
最快也只能
1
2
3
4
5
秒
3～4 秒的傳送超過
Q 原本
[L₂：I=[8,9]]
Q 更新
沒有新標籤；Q 仍為 [L₂：I=[8,9]]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
20
Notes: c6有1秒傳播延遲，C完整抵達I4={3}；c8整包需1秒，窗口2至3，最晚2秒起送。沒有s≥3可接上，因此CompatibleStarts為空。

## Slide 21
13 取出晚到 B 的 L₂：先試 c2
c2 仍為 0 MB，直接拒絕；接著嘗試 c5。
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
X
A
B
C
D
B 的候選抵達區間為 [8,9]，尚未固定時刻
新 bundle：4 MB
contact 剩餘：0 MB
0 < 4，整包放不下
Q 原本
[L₂：I=[8,9]]
Q 更新
取出 L₂：I=[8,9]，Q=[]
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
21
Notes: L2保留完整抵達區間[8,9]，不在取出Q時固定成8秒。c2剩餘0，拒絕後仍探索c5。

## Slide 22
晚到 B：區間可以接上 c5
目前候選：L₂ 的完整抵達區間 I=[8,9]。
等待條件：K=[8,9]，起送 10 秒，同在 W=[7,12]。
c5 發送 10～11 秒，傳播 1 秒，完整抵達 12 秒。
可抵達 B
起送 c5
L₅ = (c5, {12}, L₂, [8,9])
下一跳已可行，但前一跳的具體時間留待回溯決定。
22
Notes: 原PPT第二包I(L2)=[8,9]。B在第7秒後已無前包占用，W=[7,12]；c5起送10秒、發送10至11秒、傳播1秒、完整抵達12秒。K=[8,9]，所有a∈K均不晚於10秒，等待全在同一W內。新Label L5=(c5,{12},L2,[8,9])；仍未固定到底8秒或9秒到B，不在此頁提前提交任何候選。

## Slide 23
沿前驅回溯，還原一組具體排程
L₅：選定抵達 D 的時間 12 秒，還原 c5 起送 10 秒。
K₅=[8,9]：選擇前驅在第 8 秒抵達 B，滿足 8≤10。
L₂：由抵達 8 秒還原 c4 起送 7 秒，接回來源第 1 秒。
完整驗證後：扣容量、加入傳送預約及 Buffer 曲線。
得到 A→B→D：c4[7,8)、c5[10,11)，第 12 秒完整抵達。
23
Notes: 目的地Label的I={12}，選a′=12，c5傳輸1秒加傳播1秒，得到s5=10。K5=[8,9]，可選前驅a2=8，且8≤10。回到L2，由c4延遲0及傳輸1秒，得到s4=7；K2={1}可接來源生成時間1。這是一組具體可行排程，不宣稱最有利於後續bundle，也沒有讓回溯修改任何已接受的前包。若終點區間下界不可取，不能任選ε冒充最早解，需停止並回報未處理的端點情況。

## Slide 24
16 兩包都接受後：B 的合計占用
選定具體時間後，兩包在 B 的合計峰值為 4 MB
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c8
X
A
B
C
D
橘：第一包 綠：第二包
0
4
占用量（MB）
上限 4
0
2
4
6
8
10
12
秒
第一包 8 秒到 D；第二包 12 秒到 D
R（c1～c8）=(0,0,4,4,0,4,2,4) MB
[2,3]
[6,7]
[1,2]
[7,9]
[10,11]
[1,2]
[4,5]
[2,3]
c7
24
Notes: 回溯選定一組排程：第二包c4起送7、抵達B8，c5起送10、抵達D12。圖上的綠線表示已選定且驗證後的排程，不代表搜尋時固定選區間最早時間。其餘有效的時間安排可能存在，未證明此選擇對後續bundle最佳。

## Slide 25
區間方法：每包搜尋流程
1. 依本包大小，建立可起送區間 J 與完整持有區間 W。
2. 初始化來源候選，Q 依抵達區間下界取出。
3. 探索下一 contact：檢查容量，計算可銜接區間。
4. 保留新區間 Label；目的地候選回溯成具體排程。
5. 完整驗證且搜尋結束後，才提交本包的資源預約。
搜尋以時間區間推進，沒有固定間隔逐秒起送迴圈。
25
Notes: 這是候選方法摘要。先以既有R/O/F與本包S建立J和W，初始化L0=(c0,{g},空,空)。Q依I下界取出，延伸時按各段W求K，再求能銜接的J子區間。容量需沿前驅計算同contact已用次數。不同前驅、不同W的時間條件不能任意混合。找到目的地候選後，回溯成實際排程並更新最佳解；是否結束依下一頁以外的Q規則，不是生成目的地就結束。初版不做支配，未通過正確性核對前不比較效能。

## Slide 26
切割後仍共用原 contact 的資源
原 contact 7～10 秒，本包傳輸需 1 秒。
前包預約 [7,8)，剩下可起送區間為 [8,9]。
每個子區間保留原 contact ID，共用同一份 R[c]。
若路徑重用同一 contact，沿 pred 累計每次使用量。
切的是本包的可用起送範圍，不是複製多份容量。
26
Notes: 獨立發送預約示例：contact 7到10秒，傳輸1秒，前包預約[7,8)，不考慮其他限制時可起送區間[8,9]，8可首尾相接，9可於10送完。原contact仍是唯一容量帳本，子區間不獲得各自一份R。候選路徑若繞回同contact，從pred累計每次使用S。容量已足夠不代表有傳送空檔，反之有空檔也不代表剩餘quota足夠。

## Slide 27
初版保留候選，不做支配刪除
不同前驅的候選，先分開保留。
同一前驅跨越不同 W 區間，也分開保留。
較早的區間下界，不代表能取代其他候選。
先驗證區間延伸與回溯，再討論支配條件。
本版沒有「早到就刪晚到」的規則。
27
Notes: 區間方法尚未定案一般支配。不能因I1下界較小就刪I2，也不能因兩者抵達區間相同就合併不同前驅；前驅可能使用不同contacts、具有不同剩餘用量與時間銜接限制。本版先保留不同前驅和不同W生成的所有候選，以完整比較驗證延伸及回溯；將來再證明可安全刪除的條件。不以無支配版本宣稱效率優於舊方法。

## Slide 28
候選方法：待驗證的重點
區間計算：完整涵蓋可行時間，端點與瞬間峰值不漏判。
延伸：早到不能等、晚到可行時，仍保留後者。
回溯：每跳的實際時間能接成同一組可行排程。
資源：切割後容量不重複，允許循環時仍正確計帳。
確認正確性後，再比較搜尋成本與接受率。
尚未證明正確、完整或更快；舊程式測試不等於本版驗證。
28
Notes: 本簡報依討論提出區間法，不是已執行的新方法實驗。既有枚舉版本的測試結果不自動轉移到本版。先建立確切J/W/K與端點事件模型，核對多段區間、邊接收邊釋放、早到不能等而晚到可行、回溯一致、同contact重用和quota共用；若同模型反例則保留輸入、停止效能比較，提出修正並等使用者確認。固定速率、有限分段線性O、有限T、S>0及δ≥0為候選流程前提，不含共享天線互斥，尚無複雜度優勢證明。

## Slide 29
區間方法：符號整理
符號 | 意義
S；d_c=S/r_c | 本包大小；整包傳輸時間
O_v(t)；M_v | 既有 Buffer 占用；節點 Buffer 上限
J_c | 本包在 contact c 可使用的起送區間集合
W_v | 節點可完整持有本包的時間區間集合
I；K | 本候選抵達區間；允許的前驅抵達區間
R[c]；F[c] | 原 contact 的剩餘容量；已預約發送時段
J 是起送時間，I 是抵達時間，W 是能完整持有整包的時間。
29
Notes: c包含兩端節點、start/end、正速率r_c及非負延遲δ_c。R是剩餘資料容量，F是已接受bundle發送預約。O為前包既有Buffer占用，不包含互為替代的候選。本包大小S固定，因此J/W都與本包大小有關。I是完整抵達時間，不是接收開始；K是前驅可用抵達時間，不是本跳的起送時間。所有時間區間須保留端點標記；{a}表示單點區間。

## Slide 30
Q 排序與搜尋結束條件
Q 排序鍵：抵達區間下界 inf I，同值依建立順序。
目的地候選：先還原並驗證，記錄最佳實際抵達時間 τ。
若 Q 剩餘下界皆 ≥ τ，才依此界限結束搜尋。
Q 耗盡且沒有排程才回報無路徑；中斷不算無解。
不可取的最早端點先回報，不任選 ε 當成最早解。
下界用於安排探索順序，具體可行排程才是輸出。
30
Notes: Q以inf I為候選下界，同值依建立順序。這個下界不是已選定抵達時間，也不是無條件完整路徑可行值。目的地候選需回溯并驗證，產生具體可行抵達時間τ；當所有未處理候選的下界≥τ，可依非負時間推進的下界原則停止，但須正式證明此狀態與區間生成完整性。若最早端點不可取，可能只有下確界而無最小值；先停止並回報，不能自行加入ε。有限T及每跳正傳輸時間限制可走跳數，但區間分支數和實作複雜度仍待分析。

## Slide 31
接收、發送與等待的判別式
d_c=S/r_c；f=s+d_c；h=s+δ_c；a′=f+δ_c
接收：O_B(t)+r_c(t−h) ≤ M_B，t∈[h,a′]
發送：O_A(t)+S−r_c(t−s) ≤ M_A，t∈[s,f]
等待：a、s 同在一段 W_A，且 a≤s
先解 J，再以 W 與前驅時間 K 銜接；接收通過不代表等待通過。
31
Notes: 本頁整理候選精確條件。s為起送時間，f=s+d_c，h=s+δ_c，a′=f+δ_c。發送端持有新包S，再以r_c逐byte釋放；接收端以r_c逐byte增加。等待使用W而非接收J。前驅抵達a與起送s同屬一段W，且a≤s，才能保證整段等待。J的計算還要包含contact窗口、F不重疊及a′≤T。原O在不連續事件點的峰值和左右極限須與輸入定義一致。

## Slide 32
區間 Label Setting：候選虛擬碼
Build start intervals J and holding intervals W for this bundle
L0 ← (c0, {g}, ∅, ∅); Q ← {L0}; best ← ∅
while Q is not empty:
if best exists and LowerBound(Q) ≥ Arrival(best): break
L ← ExtractMin(Q, inf I)
if node(L) = destination:
P ← TraceBackWithTimes(L)
ValidateAndUpdateBest(P); continue
for each outgoing original contact c:
if CapacityFails(L, c): continue
for each holding interval w at node(L):
K ← I(L) ∩ w
if K is empty: continue
for each segment j in CompatibleStarts(J[c], K, w):
N ← (c, j + S/r_c + δ_c, L, K)
Insert(Q, N) // no dominance
return best, or NO_ROUTE if search is exhausted
外層逐包處理：完整驗證最佳排程後，才提交 R、O、F。
32
Notes: CompatibleStarts代表已確切計算的J_c與同一段W相交，且存在a∈K使a≤s；K空則沒有子區間。CapacityFails須累計本路徑同原contact的使用量。CreateAndInsert保存(c,I_new,pred,K)，不做dominance。目的地回溯選最早可取得的抵達時間並驗證；遇不可取下界、任一驗證錯誤或資源上限均停止並保留證據，不將錯誤當作無解。return結果之後外層逐包driver才驗證並提交R/O/F；不能在中途候選更新預約。J/W的符號區間求解程序及正確性證明仍待實作驗證。