## Slide 1
可行起送時段：Label Setting
計算可用時段
contact＋buffer
→
選定起送時間
每段取可行最早點
→
建立具體 Label
(c, A, s, pred)
→
完成路徑後
驗證並提交資源
以可行時段取代逐秒起送迴圈。
單包最早抵達；前包確認後，下一包才使用更新資源。
每個 Label 都有確定的起送時間與完整抵達時間。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
1
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。以1013原拓譜與兩包需求修訂，不採長contact拓譜。不再逐秒枚舉，也不使用抵達區間Label。建立Label時即決定s與A；以已接受的占用曲線精確求可行起送時段。本文僅整理候選定義與可手算例子，未執行新搜尋器或驗證一般完備性。

## Slide 2
研究環境：中央規劃、節點執行
已知 contact 與 bundle 請求
Contact plan
Bundle requests
中央規劃器
路由計算
傳送排程
資源預約
相關節點
保存 bundle
依局部排程轉送
中央維護剩餘容量、Buffer 占用及 contact 已預約發送時段
節點只取得與自己相關的 contact 與傳送指令
前一包確認並更新預約後，再處理下一包。
全域決策集中在中央端，節點負責實際 store-and-forward。
2
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。中央掌握已接受的R/O/F預約；每包依序規劃。節點執行已提交排程，不在候選探索期間廣播更新。時段是本包的搜尋輔助，不永久改寫物理Contact Plan。

## Slide 3
Label 與優先佇列 Q
L = (c, A, s, pred)
欄位 | 定義
c | 最後使用的原始 contact；目前節點為其接收端
A | 整包完整抵達目前節點的時間
s | 在 c 上實際開始傳送的時間
pred | 前一個 Label，供路徑與各跳時間回溯
Q 依 A 由小到大取出；Label 編號與 contact 編號分開。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
3
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。Label欄位與contact編號沒有一對一關係。L_i的i僅為Label建立編號，c欄位保存獨立的contact識別。來源L0=(c0,g,—,空)，c0是虛擬contact。n(L,c)可沿pred回算或快取，並不是重新引入U欄位。Q依A排序，同A依建立順序。

## Slide 4
原拓譜與兩包需求
c1 [2,3]
c3 [1,2]
c4 [7,9]
c2 [6,7]
c5 [10,11]
c6 [1,2]
c7 [4,5]
c8 [2,3]
X
A
B
C
D
0
2
4
6
8
10
12
秒
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
S=4 MB；r=4 MB/s；各節點 buffer 上限=4 MB。
第一包 X→D，g=0；第二包 A→D，g=1。
整包傳輸需 1 秒；兩包依固定順序規劃。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
4
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。保留1013參數：各節點上限4MB；S=4MB；速率4MB/s；每次傳輸1秒。c2/c5/c6傳播延遲1秒，其餘0。第一包X到D於0可用，第二包A到D於1可用。固定逐包規劃順序，不是依交付時間排序。

## Slide 5
Contact Plan 與容量配額
c | 方向 | 傳送時窗 | δ（秒） | 初始 R（MB） | 第一包後 R
c1 | X→B | [2,3] | 0 | 4 | 0
c2 | B→D | [6,7] | 1 | 4 | 0
c3 | A→B | [1,2] | 0 | 4 | 4
c4 | A→B | [7,9] | 0 | 8 | 8
c5 | B→D | [10,11] | 1 | 4 | 4
c6 | A→C | [1,2] | 1 | 4 | 4
c7 | C→D | [4,5] | 0 | 2 | 2
c8 | C→D | [2,3] | 0 | 4 | 4
R 檢查資料量，F 檢查傳送時段；兩者都保留。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
5
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。R是本包搜尋前的剩餘aggregate配額；不假設完全由F推得。F仍另行檢查時間不重疊。原c7物理時窗可傳4MB，但輸入剩餘配額為2MB，不能自行補回。各切片共用原contactID；候選間不互扣容量。

## Slide 6
第一包：經 c1 完整抵達 B
c1 [2,3]
c3 [1,2]
c4 [7,9]
c2 [6,7]
c5 [10,11]
c6 [1,2]
c7 [4,5]
c8 [2,3]
X
A
B
C
D
0
1
2
3
4
秒
X 等待
X 傳送
B 接收
L₁ = (c1, 3, 2, L₀)
Q：[L₁：A=3]
完整接收後才可轉送；建立 Label 時已確定 s 與 A。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
6
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。來源L0時間0。c1窗口2至3秒，只允許2秒起送，延遲0，完整抵達3。來源從g到起送都須可持有整包；本例無背景占用。這是固定排程解析，不是執行新搜尋器。

## Slide 7
第一包：在 B 檢查 c2、c5
c1 [2,3]
c3 [1,2]
c4 [7,9]
c2 [6,7]
c5 [10,11]
c6 [1,2]
c7 [4,5]
c8 [2,3]
X
A
B
C
D
0
2
4
6
8
10
12
秒
c2 傳送
D 接收
c5 傳送
D 接收
L₂：A=8 L₃：A=12
Q 先取出抵達 8 秒的目的地候選；候選不先扣資源。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
7
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。取出L1在B於3秒抵達，完整延伸其outgoingcontacts。c2起送6完成7傳播1抵達8；c5起送10完成11傳播1抵達12。兩個候選都在搜尋期間建立，但尚未占用全域資源。接收端D無既有占用。

## Slide 8
第一包：選路並預約資源
c1 [2,3]
c3 [1,2]
c4 [7,9]
c2 [6,7]
c5 [10,11]
c6 [1,2]
c7 [4,5]
c8 [2,3]
X
A
B
C
D
B：第一包占用（MB）
0
4
0
2
4
6
8
10
12
秒
選定：c1 起送 2 → c2 起送 6 → D 抵達 8。
R[c1]：4→0；R[c2]：4→0。
提交後，第二包才讀取新的 R、F、O。
先驗證完整排程，再提交；不預約尚未選定的候選。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
8
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。本例來源至B唯一c1，B至D只有c2/c5。c2抵達8早於c5抵達12，固定排程獨立驗證可行後接受。一般新切片搜尋的最優性仍是證明草稿，不能把本例當一般證明。提交c1[2,3)、c2[6,7)，R各扣4。B曲線2至3接收、3至6持有、6至7送出釋放。

## Slide 9
第二包：B 能完整持有的時段
B 既有占用 O_B(t)；S=M_B=4 MB
0
4
0
2
4
6
8
10
12
秒
可持有
H_B = [0,2] ∪ [7,12]；不同時段的候選不能只比較早晚。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
9
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。H_B由前包O_B加上本包S=4不超過M_B=4得到。原B占用曲線連續，故H_B=[0,2]並[7,12]，端點可取。中間有任何正占用便不能完整持有本包，但接收與送出時可以只占部分資料量，不能把H_B直接當作接收時段。

## Slide 10
第二包：延伸來源的三個 contacts
c1 [2,3]
c3 [1,2]
c4 [7,9]
c2 [6,7]
c5 [10,11]
c6 [1,2]
c7 [4,5]
c8 [2,3]
X
A
B
C
D
檢查 | 選定 s | 抵達 A | 新 Label
c3 | 1 | 2 | L₁
c6 | 1 | 3 | L₂
c4 | 7 | 8 | L₃
c4 的可行起送時段為 [7,8]。
先延伸完 L₀，再依 Q 的抵達時間選下一個 Label。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
10
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。來源A時間1可用，先把outgoing c3、c6、c4都處理完。依開始時間排序只是可讀的掃描順序，不是Q的排序。c3起送1抵達B2；c6起送1傳送2結束並傳播1，抵達C3；c4可起送7至8，每段選最早7，抵達B8。依此次建立順序為L1、L2、L3，不沿用舊版L4編號。

## Slide 11
c4：一段可行時間只選最早點
0
2
4
6
8
10
12
秒
原 c4
可起送 J
選定 s
建立 L₃=(c4,8,7,L₀)；不建立 [8,9] 抵達區間 Label。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
11
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。原c4窗口7至9、傳輸時間1，因此物理可起送[7,8]；本例A可等待，B背景在7後為0，F無衝突。s7抵達8，s8抵達9；兩者同接收端持有時段[7,12]、同前驅與同contact次數。選s7者可以等到9模擬s8後續。此為本例替代理由，不是跨不同路徑無條件支配。

## Slide 12
接收可行，不必等到空間完全清空
獨立示意：前包在 7～8 秒釋放，新包同步接收。
B 占用量：橘＝前包；藍＝新包；綠＝合計
0
4
0
2
4
6
8
10
12
秒
必須計算「既有占用＋逐步接收量」，不能只看何時完全空出。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
12
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。此頁是獨立釋放示意，不改原PPT第一包B於6至7釋放的數值。假設B原包7至8以4MB/s送出，新包同時以4MB/s接收，合計恆為4。另一contact窗口1至10，傳輸需1秒，沒有傳送預約衝突且來源可持有時，可起送[7,9]。允許不同contacts同時收發，不含共享收發器互斥。

## Slide 13
Q 的排序：依抵達時間，不依編號
L₁ = (c3, 2, 1, L₀)
→
L₂ = (c6, 3, 1, L₀)
→
L₃ = (c4, 8, 7, L₀)
先取 L₁：到 B，完整抵達時間 2 秒。
接著取 L₂：到 C，完整抵達時間 3 秒。
最後取 L₃：到 B，完整抵達時間 8 秒。
建立候選的順序、實際傳送時間、Q 取出順序是三件事。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
13
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。已完整延伸來源，Q存L1B2、L2C3、L3B8。即使c4起送7，是在規劃時先建立未來候選，不代表模擬時鐘跑到7秒才檢查c6。c8與c7必須等C的Label被取出才延伸。

## Slide 14
取出 L₁：早到 B 仍無法往下走
c1 [2,3]
c3 [1,2]
c4 [7,9]
c2 [6,7]
c5 [10,11]
c6 [1,2]
c7 [4,5]
c8 [2,3]
X
A
B
C
D
L₁：c3 起送 1，抵達 B 為 2 秒。
c2：R=0 < S=4，容量不足。
c5：需等到 10 秒，中途 buffer 會超限。
H_B 的 [0,2] 與 [7,12] 不相連。
沒有建立子 Label；Q 剩下 [L₂：3，L₃：8]。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
14
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。L1由c3起送1、完整抵達2，接收檢查可行。c2剩餘0先由容量拒絕。c5唯一10起送，但L1的完整持有時段止於2，不能跨2至7背景占用。這不是當初接收檢查錯誤，而是前綴可以接收卻無法接上後續。

## Slide 15
取出 L₂：在 C 先檢查 c8、c7
c1 [2,3]
c3 [1,2]
c4 [7,9]
c2 [6,7]
c5 [10,11]
c6 [1,2]
c7 [4,5]
c8 [2,3]
X
A
B
C
D
L₂：c6 起送 1，完整抵達 C 為 3 秒。
c8：最晚 2 秒起送，3 秒才收到，已來不及。
c7：R=2 MB < S=4 MB，容量不足。
兩個 contacts 都失敗，繼續處理 Q。
沒有建立子 Label；Q 剩下 [L₃：8]。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
15
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。C由c6在1起送，2傳完、傳播1，3完整收到。可按contact開始時間先檢查c8再c7；完整檢查完此Label再取Q。c8窗口2至3，傳輸1，最晚2起送，早於A3所以失敗。c7剩餘配額2小於4，所以失敗。

## Slide 16
取出 L₃：晚到 B 可以接上 c5
c1 [2,3]
c3 [1,2]
c4 [7,9]
c2 [6,7]
c5 [10,11]
c6 [1,2]
c7 [4,5]
c8 [2,3]
X
A
B
C
D
0
2
4
6
8
10
12
秒
B 接收
B 等待
B 傳送
D 接收
建立 L₄=(c5,12,10,L₃)，加入 Q；尚未扣除全域資源。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
16
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。L3c4在7起送、8完整抵達。R[c2]=0，跳過。c5起送10，8到10都位於B可持有時段[7,12]。傳輸10至11，傳播1，D接收11至12，完整抵達12。L4=(c5,12,10,L3)。

## Slide 17
取出目的地：沿 pred 回溯排程
L₀ = (c₀, 1, —, ∅)
L₃ = (c4, 8, 7, L₀)
L₄ = (c5, 12, 10, L₃)
←
←
A→B：c4 在 7～8 秒傳送，8 秒完整抵達。
B→D：c5 在 10～11 秒傳送，12 秒完整抵達。
回溯是讀取已確定的時間，不是到這時才選時間。
輸出路徑 A→B→D 與每一跳的實際起送、抵達時間。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
17
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。此版Label在建立時時間已確定，回溯只收集既有欄位，不再反向選時間。L4指L3，L3指L0。完整驗證容量、F與所有節點占用，再接受。圖例只支持本例排程；一般最優性依起送切片完備性與支配證明，仍為候選。

## Slide 18
兩包提交後：B 的 buffer 占用
橘：第一包；綠：第二包；上限 4 MB
0
4
0
2
4
6
8
10
12
秒
兩包在 B 的合計峰值為 4 MB，沒有超過上限。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
18
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。B第一包2至3升4、3至6持有4、6至7降0；第二包7至8升4、8至10持有4、10至11降0。各段於接點拼接，不把兩段端點值相加。第7秒兩包占用都為0。圖為固定排程，不是新路由器模擬輸出。

## Slide 19
兩包接受後的資源表
contact | 初始 R | 第一包後 | 第二包後 | 本次新增 F
c1 | 4 | 0 | 0 | [2,3)
c2 | 4 | 0 | 0 | [6,7)
c3 | 4 | 4 | 4 | —
c4 | 8 | 8 | 4 | [7,8)
c5 | 4 | 4 | 0 | [10,11)
c6 | 4 | 4 | 4 | —
c7 | 2 | 2 | 2 | —
c8 | 4 | 4 | 4 | —
每次使用原 contact 扣 S；切片不各自獲得一份容量。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
19
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。所有數值沿用原PPT。第一包只扣c1/c2各4；第二包只扣c4/c5各4。F原本未列既有時間背景的部分保持輸入，以下僅列本次新增；不從R自動猜測F。c7配額仍2。

## Slide 20
P 事件順序：先釋放，再接納
示例：本包 S=1 MB；buffer 上限=1 MB。
同一時刻 g | 既有資料 | 本包 | 合計
事件前 | 1 | 0 | 1
釋放舊資料後 | 0 | 0 | 0
接納本包後 | 0 | 1 | 1
來源在 g 接納本包：檢查 O_src(g⁺)+S ≤ M_src。
來源之後的等待與送出，仍須完整檢查。
這是明確選定的事件規則，不代表任意事件順序都可行。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
20
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。採使用者同意的P語意，不再採背景前後最大值交叉相加的Rule B。每個節點同一時刻先完成交付釋放，再接納來源新包。例M1，舊包在g時由1降0，本包由0增1，事件前後總量均1。來源初始化用O_src(g+)+S<=M，同時確認g前的既有排程可行。不要再直接要求g屬於用max(O-,O+)+S定義的一般H。

## Slide 21
目的地：保留峰值，再交付釋放
接收期間：逐步增加本包的占用。
完整抵達 A：先檢查 O_dst(A⁻)+S ≤ M_dst。
交付釋放後：檢查 O_dst(A⁺) ≤ M_dst。
目的地不再轉送，不套用一般中繼節點的等待條件。
來源初始化、目的地終點、一般中繼節點，分開處理端點。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
21
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。目的地在完整抵達A先達到S的接收峰值，再交付釋放；若同時有其他來源接納，依P釋放後才接納。接收終點檢查O_dst(A-)+S<=M，交付後再檢查O_dst(A+)+0<=M。一般中繼bundle在此時占用連續S，須同時承受背景前後變化。故目的地Label不要求落在一般完整持有時段，也不需等待；接收切片終點要用目的地專用條件。

## Slide 22
接收、等待、送出的 buffer 檢查
d=S/r_c；f=s+d；h=s+δ_c；A_new=f+δ_c
等待：O_u(t)+S ≤ M_u，t∈[A,s]。
送出：O_u(t)+S−r_c(t−s) ≤ M_u，t∈[s,f]。
接收：O_v(t)+r_c(t−h) ≤ M_v，t∈[h,A_new]。
跳變時檢查兩側；來源與目的地端點依 P 特別處理。
接收可行就建立 Label；能否等下一跳，下一次延伸再判斷。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
22
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。此處列連續區段公式。d=S/r，f=s+d，h=s+δ，Anew=f+δ。普通中繼節點的本包曲線在背景跳變時刻連續，因此分別檢查背景前後值加同一個本包占用。來源g與目的地A端點按20及21頁。傳輸前必須完整收完；接收通過才建立Label，未知後續等待在下一次延伸檢查。

## Slide 23
可行起送時段如何求出
先限制：contact 時窗、截止時間、已預約傳送時段。
加入：傳送期間釋放、接收期間增加的 buffer 條件。
以占用曲線各線性段、轉折點與事件兩側解不等式。
合併得到可行起送時段 J_c，保留開閉端點。
J_c 是本包的搜尋輔助；不永久改寫原始 Contact Plan。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
23
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。J_c即外部方案Σ0(c)，是每包專用輔助資料，固定S/截止與既有R/O/F。J包含contact起送窗[start,end-d]、Anew<=D*、F排除(a-d,b)、sender傳送buffer、receiver接收buffer。O有限分段線性，對每一段與移動傳收窗的交集，總占用對t為線性，最大值由交集端點及事件點兩側求得；再解對s的線性不等式、保留開閉端點並合併。這是精確求解方向，尚未實作。本頁不把一般端點檢查錯當只檢查整個contact起訖。目的地接收終點另外使用P前值；因此一般接收後屬於H的引理不套用到終點。

## Slide 24
從可行時段選出具體起送時間
將 J_c 裁切到「A 之後、能持續等待」的時段。
每個非空區段取可取得的最早起送時間 s。
計算 A_new=s+S/r_c+δ_c。
建立 N=(c,A_new,s,L)，再比較 dominance。
只有下確界、沒有最早點：記錄下界，不任選 ε。
有限個時段仍逐段處理；沒有逐秒建立 Label。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
24
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。對每個J與前驅L，先限制到L能從A連續持有整包的同一段時間；一般Label以H分量判斷。來源L0在g使用P事件後值，建立從g開始、右側可完整持有的專用初始等待區段，不直接查g是否屬於普通H。每個裁切後非空連通區間若有最小值，取其最早s，建立具體Anew。若最小值不可取，記錄該被略過分支的arrival下界；不要加epsilon。相同前綴同contact的次數相同，普通接收端同一連通切片的arrival像集位於同一H分量，故較早者能等晚者；目的地只比較可行抵達時間。此為證明草稿。

## Slide 25
Dominance：時間與容量歷史一起比較
同一節點、同一個可完整持有的時段。
L₁ 的抵達時間不晚於 L₂。
L₁ 對各原 contact 的已用次數，不多於 L₂。
全部符合，才以 L₁ 取代 L₂；不可比較就都保留。
n(L,c) 由 pred 回算；比較容量歷史，不增加 Label 欄位。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
25
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。A3b候選充分條件：相同普通節點與完整持有分量，A1<=A2，所有之後仍可能使用的原contact使用次數n1<=n2，至少有一項嚴格改善或同值保留先建立者。最簡單先對全部contact逐項比較，避免未證的縮減。n沿pred回算，可快取但不加入U。這是保守充分條件，不宣稱必要且充分。來源L0端點特殊，獨立保留，不與普通返回來源Label合併。目的地無後續資源，直接按抵達時間比較。被支配但尚未取出的Label失效，已取出的Label仍可比較且保留pred物件供回溯；正時間推進下新子Label不會支配較早已處理Label。

## Slide 26
為什麼要比較 contact 使用次數
獨立示例：S=1，R[c]=1；兩條路徑後面都需要 c。
U 的候選 | 抵達時間 | 已使用 c 次數 | 還能使用 c？
繞路返回 U | 5 | 1 | 否：容量已用完
另一條路到 U | 5.5 | 0 | 是：仍有容量
兩者都在 U 的同一個可持有時段 [5,20]。
只因早到就刪晚到，會刪掉後面唯一可行的路徑。
允許循環時，容量必須按原 contact 的實際使用次數累計。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
26
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。本頁為另立診斷例，不改原PPT拓譜。沿用已保存反例：S=1，U可持有[0,2]並[5,20]。早路徑X→U→V→U於5返回U，已使用c:U→V一次；晚路徑X→U於5.5抵達，尚未用c。R[c]=1。後續都需要c，早者不能再用，晚者能5.5起送c，7起送goal，8到D。先前精確有理數程式僅核對固定排程，未執行新切片搜尋器。

## Slide 27
搜尋結果：最優、可行、無解或未知
D*=min(交付截止, 規劃期限)；A* 是驗證後的抵達時間。
條件（完整性前提另須成立） | 結果標記
目的地排程 A* ≤ incompleteLB | OPTIMAL
目的地排程 A* > incompleteLB | FEASIBLE_NOT_PROVEN_OPTIMAL
Q 空；incompleteLB ≥ D* | NO_PATH_WITHIN(D*)
Q 空；incompleteLB < D* | UNKNOWN
運算逾時／任意限縮候選 | UNKNOWN／HEURISTIC
incompleteLB：被略過分支的抵達下界；最優性仍屬證明草稿。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
27
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。LB=incompleteLB，初始化正無窮。每次略過最小值不可取的分支，記錄其裁切後起送下確界lo+d+δ的最小值；未生成分支的實際arrival嚴格大於該界，後續正時間也不可能更早。目的地首次有效取出後先驗證完整排程。A*<=LB時在其餘生成與dominance完整等前提下可回報OPTIMAL；A*>LB只能FEASIBLE_NOT_PROVEN_OPTIMAL。Q空且LB>=D*才可能在期限內NO_PATH；否則UNKNOWN。運算逾時UNKNOWN，任意限制Pareto大小則HEURISTIC。這些標記是候選證明草稿；若實作尚有未處理情形，不能因LB正無窮就聲稱最優。

## Slide 28
提交 buffer：每次造訪只寫一條曲線
0
2
4
6
8
10
12
秒
接收 ↑
等待 —
送出 ↓
接收終點與等待起點都是同一個 S；拼接，不重複相加。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
28
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。按節點造訪k構造一條分段函數b_k(t)，而不是把閉區間ramp與hold在接點重複相加。普通造訪：接收h至A線性0→S、A至下一起送s保持S、s至f線性S→0，外部0。接點只有同一個函數值S，不是兩個S。來源g之前0、g之後S到s1再下降；目的地在A保留事件前S、事件後0。相同時間依P合併先釋放再接納，檢查總量事件前後與區段最大值。可重訪同節點，將不重疊造訪的完整函數加入一次。提交R逐hop扣S，F聯集[s,f)，O按造訪函數加入；先完整驗證，再原子更新，不能更新一半才發現失敗。

## Slide 29
符號與輸入整理
符號 | 意義
S；r_c；δ_c | 本包大小；傳輸速率；傳播延遲
A；s；d=S/r_c | 前驅完整抵達；本跳起送；傳輸時間
R[c]；F_c | 剩餘容量配額；已預約傳送時段
O_v(t)；M_v | 已接受 bundles 的占用；buffer 上限
H_v；J_c | 整包可持有時段；可行起送時段
n(L,c) | 沿 pred 計算本路徑使用 c 的次數
D_dead；T_H；D* | 交付截止；規劃期限；兩者較小值
incompleteLB；T_cpu | 略過分支抵達下界；程式運算時間上限
所有候選皆以 (c,A,s,pred) 表示；依 A 決定探索順序。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
29
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。每一符號首次出現均在對應頁定義，此表供查閱。D_dead為交付截止，T_H已知contact與預約涵蓋範圍，D*=min；T_cpu是運算時間上限。R保留A3b獨立quota與F並行；O只含已接受bundle，不含本次尚未提交候選。H只描述完整持有，不等於接收可行集合；來源g和目的地交付按P例外。

## Slide 30
英文虛擬碼：初始化與取出候選
Dstar ← min(deliveryDeadline, planningHorizon)
if not RootAdmissibleP(source, g, S): return INVALID_INPUT
H ← BuildHoldingComponents(O, M, S)
J ← BuildStartIntervals(contacts, O, F, S, Dstar, P)
L0 ← (c0, g, —, null)
Q ← priority queue ordered by (arrival, creationOrder)
InsertRoot(Q, L0); incompleteLB ← +infinity
while Q is not empty:
if CPU timeout: return UNKNOWN
L ← ExtractMin(Q)
if L is inactive: continue
if node(L) = destination:
route ← TraceBack(L)
ValidateWholeSchedule(route)
return GoalStatus(route, incompleteLB)
ExtendOutgoingContacts(L) // next slide
來源按 P 初始化；時間在建立 Label 時確定，回溯只讀取排程。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
30
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。此為簡報層級候選虛擬碼，不是已完成程式。BuildStartIntervals的精確分段規則見第23頁；RootAdmissibleP用g事件後值並檢查初始化，RootWaitingWindowP建立來源專用等待範圍。普通H使用背景兩側檢查；目的地起送集合使用第21頁終點例外。PopGoalStatus依第27頁，前提有正確求解器、正確dominance、精確有理數、無啟發式剪枝；不得把尚未實作當已驗證。

## Slide 31
英文虛擬碼：延伸與更新候選
for each outgoing original contact c of node(L):
if S * (UseCount(L,c) + 1) > R[c]: continue
for B in CompatibleSegments(J[c], L, H, P):
result ← EarliestAttainableStart(B)
if result is EMPTY: continue
if result is NOT_ATTAINED(lo):
incompleteLB ← min(incompleteLB, lo + S/r(c) + delay(c))
continue
s ← result
Anew ← s + S/r(c) + delay(c)
N ← (c, Anew, s, L)
TryInsertByDominance(N, Q, retainedLabels)
// After Q is exhausted:
return ExhaustedStatus(incompleteLB, Dstar)
// Driver: validate route; commit R, F and per-visit occupancy.
只處理有限可行時段；不建立逐秒起送迴圈。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
31
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。CompatibleSegments對J與可等待範圍取交集；普通Label須在同H分量，來源L0使用g事件後開始的專用等待範圍，不與普通來源返回Label混合支配。每個連通片先判斷空與開閉旗標，取最小值若存在；只有下確界則更新incompleteLB。TryInsertByDominance按照25頁的充分條件，比較活躍open與保留closedlabels，失效候選不刪除pred物件。DstLabel不要求一般H，使用抵達時間比較。Q耗盡狀態依27頁，只有在求解與剪枝完整等前提下宣稱無解。完整路徑驗證成功後才按28頁提交，若同模型失敗保留案例且停止後續效能比較。

## Slide 32
候選方法的範圍與下一步
已整理：具體 Label、起送時段、容量與等待條件。
本例：第一包 8 秒、第二包 12 秒完整抵達。
待實作：區間求解、P 端點、容量歷史與結果標記。
待驗證：不漏解、最早抵達、循環與資源提交。
文獻依據：SIPP；DTN 模型仍須另行證明與查核。
先用小案例找錯並保留反例，再進行效能比較。
候選方法，尚待驗證｜A3b：容量配額｜P：釋放先於接納
32
Notes: 本頁為候選方法，尚待驗證。採A3b獨立剩餘容量配額及P事件順序（釋放先於接納）。已完成候選定義與原PPT兩包排程解析，不是已完成新演算法實作。採A3b與P，具體Label不變；需完成精確切片求解、P特殊端點、容量歷史Pareto與incompleteLB結果判定，獨立比對小案例。原PPT排程與之前固定排程程式證據不能轉成新搜尋器測試通過。SIPP提供位置加可停留時段與最早到達的概念依據，不直接證明DTN逐byte容量模型。來源：https://www.cs.cmu.edu/~maxim/files/sipp_icra11.pdf。沒有確認本方法新穎性、一般完備性或效率提升；不討論與學長或2024論文關係。